## Slide 1
4
PŘEDNÁŠKA
Satelitní navigační systémy

## Slide 2: Přednáška 4 – Přehled
Satelitní navigační systémy - principy
Existující systémy
  GPS
  Glonass
  Galileo
  další systémy
aplikace družicové navigace

## Slide 3
Principy činnosti satelitních navigačních systémů
a jejich výkonnostní parametry

## Slide 4: Satelitní navigační systémy – principy
Družice nesou přesné atomové hodiny
Ve svém signálu vysílají časové značky
Z doby než signál urazí k přijímači je určena vzdálenost družice
Ze znalosti vzdálenosti od několika družic je spočítána poloha
x,y,z - souřadnice přijímače (receiver position data)
Δt – odchylka hodin (clock variation)
Ik- ionosférická oprava (ionosphere correction)
Tk – troposférická oprava (troposphere correction)
τm - opravy družicových hodin (satellite clock corrections – transmitted)
xi, yi, zi – souřadnice družic (satellite position)

## Slide 5: Výkonnostní parametry charakterizující systém družicové navigace (GPS)
Pokrytí (procento času, po který je v jakoukoli dobu kdekoli na Zemi dostatečný počet družic) - globální průměr 99.9%, nejhorší bod 96.9%
Dostupnost (pravděpodobnost, že daný bod je pokryt družicemi vysílajícími použitelný signál) - globální průměr 99.85%, nejhorší den, nejhorší bod - 83.92%
Spolehlivost (procento časového intervalu, po který horizontální chyba nepřekročí stanovený práh) - globální průměr 99.97% pro práh 500m za 1 rok,nejhorší bod 99.79%
Přesnost (přesnost určení polohy, opakovatelná přesnost, relativní přesnost, přesnost přenosu času)
Integrita (pravděpodobnost, že v důsledku závady chyba určení polohy překročí mez AL (alert limit) a ta nebude vydána i když uplynul čas TTA (time to alert))
Bezpečnost - tento pojem je blízký pojmu integrita

## Slide 6: Zdroje nepřesnosti
Přibližné hodnoty:
  Ohybem v ionosféře 4,0-10 m
  Ohybem v troposféře 0,7 m
  Chodem hodin 2,0 m
  Šum 0,5 m
  Efemeridy 2,1 m
  Vlastní přijímač 0,5 m
  Odražené signály 1,0 m
Celková max. chyba σD je tedy cca 15 m

## Slide 7: Současné satelitní navigační systémy
Systémy GNSS (Global Navigation Satellite Systems)
  GLONASS
  GPS
  ve výstavbě GALILEO
  systémy budované Čínou, Indií, apod.

## Slide 8: GLONASS
ruský navigační systém
GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma)
výška 19 100 km
první družice vypuštěny 1982
projektován na 24 družic (z toho 3 záložní) na 3 drahách (pro celosvětové pokrytí)
Pro pokrytí Ruska stačí 18 družic
V současnosti v provozu 23 družic (1 družice v údržbě + 3 družice rezervní
využívá několik kmitočtů: L1PT (1598-1605 MHz), L2PT (1242-1248 MHz), L3PT (1197-1217 MHz), L5R (1176,45 MHz), L1CR (1575,42 MHz)

## Slide 9: GPS (Global Positioning System)
Americký systém vyvíjený od r. 1973
Na oběžných drahách ve výšce 20 190 km dle plánů 27 družic (24 operačních, 3 záložní)
Nyní v provozu 30 družic, 1 v údržbě
již 4.generace družic, vyvíjí se 5. generace
Celosvětové pokrytí
Družice vysílají v tzv. L pásmu (1-2 GHz)
  L1 1575.42 MHz pro civilní využití
  L2 1227.62 MHz šifrovaná pro vojenské využití
  L3 1381.05 MHz pro jiné vojenské účely (detekce vysoce energetického záření)
  L4 1841.40 MHz pro měření ionosférického zpoždění
  L5 1176.45 MHz pro civilní signál aplikací Safety-of-Life

## Slide 10: GPS způsob přenosu
Použita modulace BPSK (Binary Phase Shift Keying)
Družice rozlišeny pomocí kódového multiplexu (CDMA)
Zasílaná data dělena do slov, podrámců, rámců,
30 bitů=1 slovo
10 slov = 1 podrámec
5 podrámců = 1 rámec
25 rámců = navigační zpráva
Do r. 2000 zanášena pro civilní použití úmyslná chyba – přesnost cca 100 metrů
Nyní systém GPS přesnost cca 5 metrů
Možno dále zlepšit např. pomocí DGPS (diferenciální GPS)
  Zvláštní stanice porovnávají získanou polohu se svojí známou polohou a vysílají korekční zprávy

## Slide 11: EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)
iniciativa EC, Eurocontrol, ESA,
informační podpora GPS a GLONASS zejména při rozesílání diferenčních korekcí, interoperabilita se systémem Galileo
Satellite Based Augmentation System
Stanice přijímají navigační signál a přes satelity EGNOS ho zpřesněný vysílají zpět k uživateli
Přesnost systému GPS se ze současných až 20 metrů ve vertikální rovině zlepší na 1,5 m v 99% měření
využití v letecké dopravě, zvýšení bezpečnosti malých letadel.
oficiálně spuštěno říjen 2009

## Slide 12: EGNOS
40 pozemních monitorovacích stanic – rozmístěny po Evropě a okolí (Ranging and Integrity Monitoring Stations (RIMS) přijímající GPS signál, Master Control Centres (MCCs) pro zpracování dat z RIMS)
3 geostacionární satelity na rovníkové pozici pro předávání signálu uživatelům
Poskytuje služby OS, SoL a CS (prozatím Veřejnou službu OS)
Plánována výstavba dalších 3 pozemních stanic pro zlepšení pokrytí severní Afriky (v Maroku, Řecku a Egyptě)
Na roky 2012/2013 plánována modernizace systému na EGNOS v3 (se zahrnutím signálu GPS L5
Zdroj:http://www.esa.int/esaNA/SEMKMQWO4HD_egnos_0.html

## Slide 13: Systém GALILEO
první nezávislý satelitní systém na světě (systémy GPS a GLONASS jsou pod kontrolou armády, a mohou být vypnuty)
evropský projekt
očekávaná cena cca 6 miliard euro
spolupráce s dalšími mimoevropskými státy (např. Čína, Izrael, Indie, a další)
Zdroj: www.czechspace.cz

## Slide 14: GALILEO
v provozní fázi bude mít 30 družic (27 operačních a 3 záložní) na 3 drahách ve výšce 23 222 km s periodou oběhu 14 hodin 4 minuty
pokrytí až do 75 stupňů severní šířky
Plánováno více druhů služeb
  Volně dostupná v pásmech 1164-1214 MHz a 1563-1591 MHz, přesnost cca 10 m
  Zpoplatněná šifrovaná využívající navíc pásmo 1260-1300 MHz, s přesností cca 1 m
  Šifrovaná pro využití ozbrojenými složkami, dopravci, atd. – zvýšená odolnost proti rušení, vyšší spolehlivost

## Slide 15: Výstavba systému Galileo
Výstavbu systému zajišťují na základě výběrového řízení firmy z Itálie, Německa a Francie
(přiděleno Evropskou komisí 8.1.2010)
  Výstavbu 4 satelitů zajišťuje již z dřívějška EADS Astrium, nově dalších 14 satelitů zajišťuje německá firma OHB Systems AG
  (pro zahájení provozu systému je nutných právě 18 satelitů)
  Vynesení do vesmíru francouzská Arianespace
  Celkovou podporu systému zajišťuje italská ThalesAleniaSpace

## Slide 16: Galileo testovací satelity
program GIOVE (Galileo In-Orbit Validation Element)
  GIOVE-A vypuštěna 28.12.2005 Evropskou vesmírnou agenturou ESA
    zajistila splnění požadavku Mezinárodní telekomunikační unie na využití a tím zarezervování frekvenčního pásma
  GIOVE-B vypuštěna 27.4.2008 raketou Sojuz

## Slide 17: Galileo aktuální a očekávaný vývoj
V současné době je plánováno zahájení funkce Galilea v roce 2014
Plný provoz – celosvětové pokrytí (všechny satelity) se očekává v roce 2019
21.10.2011 vynesla raketa Sojuz z kosmodromu Kourou první dvě družice
12.10.2012 vyneseny z Kourou další dvě družice

## Slide 18: Správa systému Galileo
Úřad pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem (GSA - GNSS Supervisory Autority)
Tento úřad založen jako agentura Evropského společenství v r. 2004
Oproti původním plánům bude mít dvě části – administrativní a bezpečnostní
Česká republika zvolena jako sídlo administrativního centra GSA – umístěné v Praze (rozhodnuto 10.12.2010, v září 2012 přestěhováno)
Bezpečnostní a monitorovací centrum bude ve Francii a Británii

## Slide 19: Galileo – historie, budoucnost a vize
Poměr přínosů a nákladů (Benefit for Cost Ration) projektu Galileo má být 4.6 (stavby dopravních infrastruktur mají tento koeficient typicky 1.5 - 2)
Projekt má přinést 140 000 nových pracovních míst v Evropě
Velkým socioekonomickým přínosem budou dopady nasazení telematických aplikací využívajících systému Galileo
Historie systému Galileo
  1999 – první plány
  2001-2005 (definice požadavků, vývoj družic a pozemních komponent, ...)
  nejasnosti s financováním, 2007 schváleno financování EU namísto zamýšleného podílu průmyslových podniků
  uvedení do provozu nyní předpokládáno 2014

## Slide 20: Subsystémy systému Galileo
Kosmický sektor:
  27+3 satelitů ve třech orbitech MEO (Medium Earth Orbits) se sklonem 56° k rovině rovníku – 23 222 km
Pozemní sektor:
  pozemním kontrolním systémem (Ground Control Segment, GSC) – bude se starat o kontrolní a řídící funkce, údržbu polohy družic, etc.
  pozemním „letovým“ segmentem (Ground Mission Segment, GMS) - bude se zabývat kontrolou navigační funkce celého navigačního systému
  Další komponenty
    TT&C (Tracking, Telemetry and Command) stanice
    Síť třiceti snímacích stanic (Galileo Sensor Stations, GSS)
    centra sledování integrity služeb,
    atd.
Lokální komponenty: lokální databáze, digitální mapy, telekomunikační prostředí, systémy zpoplatňování služeb, atd.
EGNOS systém

## Slide 21: Architektura systému Galileo

## Slide 22: Poskytované služby systémem Galileo
Základní služba (Open Service - OS)
Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti (Safety fo Life - SoL)
Komerční služba (Commercial Service - CS)
Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service - PRS)
Vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue - SAR)

## Slide 23: Základní služba (OS)
masové využití, poskytuje polohu a čas, bezplatná, není nutná autorizace, lepší parametry než GPS
 | jedna frekvence / one frequency | dvě frekvence / two frequencies
Horizontal accuracy (95%) | 15 m | 4 m
Vertical accuracy (95%) | 35 m | 8 m
Speed meassurement accuracy (95%) | 0,5 m/s | 0,2 m/s
Dostupnost / Availability | > 99,8 % | 
Integrity and continuity | Není garantována / Not guaranteed | 

## Slide 24: Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti (SoL)
aplikace mající vztah k ohrožení života, globálně vysoká integrita (letectví, železnice, atd.),
nutná certifikace služby i přijímače, digitální podpis provozovatele
Poskytuje aktuální varování uživateli, pokud jsou překročeny určité limity přesnosti polohy (tzv. integrita)
pro tuto službu bude poskytována záruka

## Slide 25
kritická úroveň
nekritická úroveň
Přijímač
2- or 3- frequency
1- or multi- frequency
Horizontální přesnost
4 m
220 m
Vertikální přesnost
8 m
--
Přesnost měření rychlosti (95%)
0,2 m/s
--
Limit výstrahy Alert limit
12 m horizontálně 20 m vertikálně
556 m horizontálně horizontal
Integrita
Čas do výstrahy
6 s
10 s
Riziko ztráty integrity
3,5 . 10-7 / 150 s
10-7 / h
Riziko nespojitosti služby
8 . 10-6 / 15 s
10-4 / h – 10-8 / h
Certifikace a garance služby
zajištěna
Dostupnost integrity
> 99,5 %
Dostupnost přesnosti
> 99,8 %
Služba „kritická“ z hlediska bezpečnosti (SoL)

## Slide 26: Komerční služba (CS)
komerční aplikace vyžadující vyšší požadavky než Open Service (OS),
za poplatek budou poskytovány služby s přidanou hodnotou, možnost využití datového spoje
poskytuje přístup k dalším dvěma signálům, které zvyšují množství přenesených dat a zvyšují přesnost určení polohy
parametry služby CS zatím nebyly definovány

## Slide 27: Veřejně regulovaná služba (PRS)
služby s řízeným přístupem pro státní a vojenské složky
Kontrolovaný přístup - využití: policie, IZS, armáda, celní služba, atd.,
autorizace na vládní úrovni, zohlednění evropské bezpečnostní politiky, poskytována nepřetržitě, speciální ochrana spolehlivosti signálu

## Slide 28
Horizontální přesnost Horizontal accuracy (95%)
6,5 m
Vertikální přesnost Vertical accuracy (95%)
12 m
Přesnost měření rychlosti Speed measurement accuracy (95%)
0,2 m/s
Limit výstrahy Alert limit
20 m horizontálně / horizontal
35 m vertikálně / vertical
Integrita Integrity
Čas do výstrahy Time to alert
6 s
Riziko ztráty integrity Loosing integrity risk
3,5 . 10-7 / 150 s
Riziko nespojitosti služby Service discontinuity risk
10-5 / 15 s
Certifikace a garance služby Certification and service guaranty
zajištěna / ensured
Dostupnost Availability
> 99,5 %
Veřejně regulovaná služba (PRS)

## Slide 29: Vyhledávací a záchranná služba (SAR)
mezinárodní spolupráce při humanitárních a záchranných operacích
využití současného systému COSPAS-SARSAT (4 družice na nízkých drahách, 3 geostacionární družice), integrace se systémem Galileo
výhody:
  obdržení tísňových zpráv téměř v reálném čase (nyní průměrně 1 hodina)
  přesná lokalizace události
  atd.

## Slide 30
Další satelitní navigační systémy

## Slide 31: Čínský navigační systém - Compass
V roce 2000 spuštěn systém BeiDou 1 – autonomní regionální družicový polohový systém, využívajíc 3+1 satelity na geostacionárních drahách
Pokrývá pouze území Číny
Nyní práce na rozšíření systému na celosvětový (COMPASS)
Čína hodlá do roku 2020 zprovoznit celkem 35 satelitů
Zajímavost - různé oběžné dráhy satelitů
  5 satelitů geostacionárních
  27 na MEO (Medium Earth Orbit)
  3 na IGSO (geosynchronní dráze)

## Slide 32: Čínský navigační systém - Compass
V červenci 2011 Čína vypustila devátý satelit s označením Compass-IGSO-1 systému BeiDou-2 (v srpnu 2010 byl vypuštěn 5.)
Plánovány dvě úrovně služeb
  veřejná zdarma
  licencovaná pro vládní a vojenské účely
Veřejná služba má nabídnout horizontální přesnost do 10 m a měření rychlosti s odchylkou do 0,2 m/s.
Od roku 2012 má být systém funkční v oblasti východní Asie a Tichého oceánu, globální pokrytí plánováno 2020
V prosinci 2011 spuštěn zkušební provoz
Nyní v provozu 15 satelitů

## Slide 33: Další regionální navigační družicové systémy
Dva důvody realizace
  doplnění GNSS
  vývojový předstupeň vlastního systému

## Slide 34: Další regionální navigační družicové systémy
Japonsko
  QZSS (Quasi Zenith Satellite System in Japan)
  Ve výstavbě, plánovány 3 družice
  První satelit „Michibiki“ umístěn 11. září 2010
  Plný provoz plánován 2013
Zdroj: http://www.insidegnss.com/node/1640

## Slide 35: Další regionální navigační družicové systémy
Indie
  Plánován systém IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System)
  Má obsahovat 7družic, z toho 3 na geostacionární orbitě
  první satelit by měl být vypuštěn 2012/2013, v provozu by systém měl být 2014

## Slide 36
Aplikace navigačních systémů

## Slide 37: Aplikace družicové navigace v silniční dopravě
Navigační systémy - vedení vozidla na cíl (pasivní navigace - CD ROM, aktivní navigace - on-board, on-line)
Bezpečnostní systémy - nouzové volání pomoci, sledování odcizených vozidel, výpočet optimální trasy záchranných jednotek, sledování tras nebezpečných nákladů, atd.
Preference vozidel - aktivní preference vozidel MHD, preference vozidel záchranných a zásahových jednotek, atd.
Elektronické platby mýtného - virtuální detektory kdekoli na trati, platba za ujetou vzdálenost, kontrola při vstupu do oblasti, atd.
Automatické vedení vozidel - protisrážkové systémy, automatická reakce na překážku na vozovce
Modelování dopravy - vozidla (floating car) jsou vybavena družicovou navigací, pohybují se v kolonách a měří se tzv. travel time.
Řízení flotily vozidel

## Slide 38: Aplikace navigačních systémů v dopravě z hlediska požadovaných parametrů – silniční doprava
monitorování a řízení údržby dopravních sítí (z hlediska systémových požadavků jde zejména o přesnou pasportizaci dopravní infrastruktury, provázanost jednotlivých GIS systémů různých organizací zabývajících se údržbou, dosažení vysoké statické přesnosti určení polohy)
monitorování pohybu osob a zboží na dopravní síti (z hlediska systémových požadavků jde zejména o přenos a centrální zpracování velkého množství informací ze zdrojů s různou přesností)
zpoplatnění dopravní infrastruktury dle jejího využití (z hlediska systémových parametrů jde o spolehlivost, integritu, dobu odezvy, neboť systém GNSS je zde využit pro výpočet výše poplatků)

## Slide 39: Aplikace pro vozidla z hlediska požadovaných parametrů – silniční doprava
zabezpečení pohybu dopravního prostředku na dopravní cestě (z hlediska systémových parametrů na GNSS jde o zaručení přesnosti, spolehlivosti, dostupnosti, integrity, atd. v přesně definovaných místech dopravní cesty)
navigace dopravního prostředku na dopravní síti (z hlediska systémových parametrů jde zejména o pokrytí signálem, dobu odezvy při on-line navigaci, požadavky na přesné digitální mapové podklady, požadavky na rychlost zpracování informací jak v mobilní jednotce, tak i v centru zpracování)

## Slide 40: Aplikace družicové navigace v železniční dopravě
aplikace družicové navigace bez zaručení bezpečnosti
  využití při řízení železničního provozu (jde o doplňkovou informaci umožňující předcházet krizovým situacím)
  využití při výlukách (namísto obsazení jedné koleje vlakem, je tato kolej ve výluce)
  využití při kontrole dodržování GVD
  využití při hospodaření s elektrickou energií
  využití při zaměřování poruch na dopravní infrastruktuře
  využití při plánování oběhu vozu/hnacích vozidel
  využití u AVV (Automatické vedení vlaku)

## Slide 41
Bezpečné aplikace družicové navigace
  při práci v kolejišti (pracovníkům je signalizován přijíždějící vlak)
  při kontrole rychlosti vlaku
  při zkrácení přibližovacího úseku u PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné)
  při navádění k místu neštěstí
  při stavění vlakových cest (satelitním systémem můžeme varovat obsluhu před příjezdem vlaku a zabránit ji v postavení vlakové cesty, která by vjezd vlaku ohrožovala)
  při zamezení protisměrných jízd (včasná lokalizace polohy a její analýza dokáže s dostatečnou časovou rezervou nehodě zabránit)
  při zamezení střetů vlaků s pracovními vlaky a drobnými vozidly (včasná lokalizace polohy s následným zpracováním dokáže těmto typům nehodových událostí včas zabránit)
Aplikace družicové navigace v železniční dopravě

## Slide 42: Aplikace družicové navigace v multimodální dopravě
Plán odbavování lodí, vlaků, automobilových návěsů dle on-line informací
Plán nakládky/vykládky lodí a řízení nakládky/vykládky vnitrozemských doprav
Plánování efektivního využití terminálů
Plánování úložných ploch pro různé druhy a typy kontejnerů
Plánování optimalizace tras kolových portálových kontejnerových překladačů a řízení jejich pohyb
Systém obsluhy a manipulace s nebezpečným zbožím,
Výpočet optimálního procesu nakládky/ vykládky lodě
Kompletace a dekompletace kontejnerů
Systém pro podporu řízení (MIS).

## Slide 43: Aplikace družicové navigace v letecké dopravě
Let v koncových oblastech - navigační prostředky pro přiblížení jsou: VOR, DME, NDB, kursový maják ILS LLZ, polohová návěstidla (de facto NDB). Pro některá letiště jsou publikovány přílety s použitím GPS jako záložního pomocného systému. Standardním prostředkem pro přesné přístrojové přiblížení je ILS. Přibližovací systémy družicové navigace (LAAS a obdobné) umožní přiblížení až do III. kategorie.
Monitorování pohybu letadel po zemi - v připravovaných systémech pozemního sledování (např. A-SMGCS) se kromě primárního a sekundárního radaru počítá s využitím družicové navigace.
Plánování a záchrana - družicová navigace umožní rychlejší zjištění místa pomoci a rychlejší provedení samotné záchrany.
Koncept CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance /Air Traffic Management) - dlouhodobý program rozvoje technického zabezpečení - družicové navigační systémy mají přední místo v jeho navigační části a díky komunikačním kanálům družic i v části komunikační a přehledové.

## Slide 44: Aplikace družicové navigace v letecké dopravě
Družicová navigace je součástí en-route navigace (Free Route a Free Flight)
  Free Route - let probíhá mimo pevné tratě, rozhodnutí o trase letu, trajektorii a časovém provedení manévru je na provozovateli (prostřednictvím posádky letadla ), úkolem řídícího pracoviště je řešit možné konflikty, které vzniknou mezi letadlem a ostatním provozem,provádění letů podle Free Route koncepce snižuje letovou dobu, emise při provozu letadel a zvyšuje pružnost využití vzdušného prostoru.
  Free Flight -provozovatel zvolí optimální trať, během letu bude posádka podporována systémem ATM (Air Traffic Management), který jí bude dodávat informace pro efektivní provedení letu a informace nebo varování, týkající se okolního provozu. Okolní provoz bude zobrazen na palubním displeji s rozsahem do 120 NM. Odpovědnost za zajištění rozestupů bude mít posádka, což je hlavní rozdíl proti koncepci Free Route. Služba řízení převezme odpovědnost za zajištění rozestupů v naléhavých případech.

## Slide 45
Projekty rozvíjející aplikace navigačních systémů

## Slide 46: Projekty druž. nav. v žel. dopravě - příklady
Projekt ERTMS (European Rail Traffic Management System) - ETCS je součástí tohoto komplexního projektu
Projekt APOLO - vývoj jednotného mobilního lokátoru s využitím jak pro úlohy a aplikace pro přepravní proces, tak pro dopravní aplikace (na lokomotivě bude jeden lokátor pro všechny aplikace)
Projekt LOKOPROL - je prvním aplikačním program v regionální dopravě a bude přímo navazovat na výsledky programu APOLO
Projekt INTERMODAL - je aplikací družicové navigace v oblasti dopravců
Projekt GSM-R -by měl sjednotit všechny dosud užívané komunikační systémy v železniční dopravě a díky standardizaci a jednotnému pásmu navíc odpadnou dosud běžné problémy při přejezdu hranic, kdy komunikační systém jedné země nebývá schopen pracovat v druhé zemi.

## Slide 47: Projekty družicové navigace ve vodní dopravě – příklady
Navigační systém vodní dopravy ARGO (Advanced River Navigation) - kombinace elektronické plavební mapy, družicové navigace, lodních radarů s mobilním komunikačním spojením
Informace o vodních stavech řek, plavebním provozu a systému hlášení a informací ELVIS (Elektronisches Wasserstrassen Informationsystem)
INS (Integrierte Navigationsystem) - služby pro řízení plavby včetně automatických informací o okamžitém stavu
LOPOS (Lotsen Positioning System) - otevřený komunikační systém pro navigaci a řízení lodní vnitrozemské plavby
DAKOSY (Daten-Komunikations-Systeme fue Verkehrswitchaft) -komunikační, informační systém elektronického přenosu dat pro oblast dopravního hospodářství v přístavu Hamburg
BOLERO - komunikační a datový systém elektronického přenosu dat v námořní dopravě na bázi námořního konosamentu – náložního listu (Bill of Loading)

## Slide 48: Projekty družicové navigace v letecké dopravě - příklady
WAAS (Wide Area Augmentation System) - má zajistit použití signálu GPS pro traťovou navigaci, (nepřesné) přístrojové přiblížení jako hlavního zdroje polohové informace, na vybraných letištích i pro přesné přístrojové přiblížení I. kategorie.
LAAS (Local Area Augmentation System) - umožní přesné přiblížení kategorie CAT I, postupně i CAT II a CAT III.
CEATS (Central European Air Traffic Services ) - pro horní vzdušný prostor středoevropských států včetně ČR bude ustanovení společného středisko řízení

## Slide 49: Děkuji vám za pozornost

## Slide 50: Reference
http://www.czechspace.cz/cs/galileo
MD, Odbor kosmických technologií a družicových systémů http://www.spacedepartment.cz/wiki/EGNOS
aktuální informace o GLONASS a GPS: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=202:20:818670019023907::NO
http://www.esa.int/esaNA/galileo.html
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/intro/index_en.htm
http://gps.losangeles.af.mil/