## Slide 1
2
PŘEDNÁŠKA
DOPRAVNÍ TELEMATIKA – definice, přínosy, telekomunikační prostředí
Notes: This repository of slides is intended to support the named chapter. The slide repository should be used as follows:
Copy the file to a unique name for your course and unit.
Edit the file by deleting those slides you don’t want to cover, editing other slides as appropriate to your course, and adding slides as desired.
Print the slides to produce transparency masters or print directly to film or present the slides using a computer image projector.
Each slide includes instructor notes. To view those notes in PowerPoint, click-left on the View Menu; then click left on Notes View sub-menu. You may need to scroll down to see the instructor notes.
The instructor notes are also available in hardcopy as the Instructor Guide to Accompany Systems Analysis and Design Methods, 6/ed.

## Slide 2
Definice dopravní telematiky
(Inteligentních dopravních systémů)

## Slide 3: Telematika a Inteligentní dopravní systémy
Slovo TELEMATICS poprvé použito v r. 1978 Simonem Norou a Alainen Mincem ve zprávě „L'Informatisation de la société“ (Komputerizace společnosti)
Vznikla ze slov TELEkomunikace and inforMATIKA
V podobném významu se používá i pojem Inteligentní dopravní systémy (ITS)
  telematika – pojem se používá převážně v Evropě
  ITS – pojem převažuje v USA

## Slide 4: Definice TELEMATIKY
Telematika je systémově inženýrský obor, zabývající se tvorbou a účelným využitím informačního prostředí pro homeostatické procesy (kompenzace rušivých vlivů pro zachování silných procesů dle definovaných kritérií, např. komfort, ekonomika, atd.) územních celků až po globální síťová odvětví.
TELEKOMUNIKACE
telekomunikační sítě a protokoly
inteligentní telekomunikační prostředí
multifunkční telekomunikační sítě
INFORMATIKA
softwarové inženýrství
databázové systémy a technologie
zpracování dat
optimalizace datových toků
TELEMATIKA
distribuované databáze
redukce informací, znalostní společnost
telematické služby a protokoly
řízení sítě a telematických služeb
organizace, architektura, číselníky

## Slide 5: Definice dopravní telematiky
DOPRAVNÍ ŘETĚZEC
DOPRAVNÍ TELEMATIKA
bezpečnost dopravy osob a přepravy nákladu
komfortní hromadná doprava osob
efektivní nástroj dopravní politiky státu
efektivní nástroj dotační politiky regionů
efektivní logistika
stanovení ceny realizace dopravního procesu
maximální využití dopravních cest
multi-modal transport support
sustainable mobility
minimální dopad dopravy na životní prostředí
Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort cestujících)
Hlavním cílem dopravní telematiky je poskytování služeb na několika úrovních: pro cestující a řidiče (uživatele), správce infrastruktury, přepravce, bezpečnostní a záchranné složky, finanční a řídicí subjekty.

## Slide 6: Definice ITS (podle asociace ITS-EduNet)
„ITS integruje telekomunikační, elektronické a informační technologie s dopravním inženýrstvím za účelem plánování, návrhu, provozu, údržby a řízení dopravních systémů
Toto propojení má za cíl zvýšení bezpečnosti, kvality a efektivity dopravních systémů pro osobní i nákladní dopravu a optimalizaci využití přírodních zdrojů a minimalizaci vlivu na životní prostředí
Pro dosažení těchto cílů ITS využívá procesy, systémy a zařízení ke sběru, přenosu, analýze a distribuci dat a informací mezi mobilními subjekty, dopravní infrastrukturou a aplikacemi informačních technologií.“

## Slide 7: Dopravní telematika
Telematické prostředky
Telematické řízení dopravních a přepravních procesů
Telematické ekon. a pasportní systémy
Ekonomika nákladu a cestujících
Telematické řízení nákladu a cestujících
Telematické prostředky nákladu a cestujících
Ekonomika dopravních cest
Telematické řízení provozu dopravních cest
Telematické prostředky dopravních cest
Ekonomika dopravců
Telematické řízení mobilních prostředků
Telematické prostředky mobilních prostředků
Ekonomické řízení dopravního procesu
Logistika, spedice, přeprava
Technická podpora dopravní telematiky
Výkon regionální dopravní politiky
Výkon státní a evropské dopravní politiky
Ekonomika dopravních terminálů
Telematické řízení dopravních terminálů
Telematické prostředky dopravních terminálů
Uživatelé systému: všichni aktéři dopravního procesu (státní správa, dopravci, atd.)
Doprava: silniční, železniční, vodní, letecká, multimodální

## Slide 8: Procesní model dopravní telematiky

## Slide 9: Hierarchické uspořádání telematického systému
Data - detektory, aktory, lokální logika
1. vrstva
Oblastní řízení dopravních procesů
2. vrstva
Řízení velkých
dopravních celků
3. vrstva
Řízení dopravních procesů na národní úrovni
4.vrstva
Evropská
úroveň řízení
5. vrstva
4. komunikační vrstva
3. komunikační vrstva
2. komunikační vrstva
1. komunikační vrstva

## Slide 10: Definice dopravní telematiky – shrnutí
usiluje o
  zvýšení bezpečnosti
  zvýšení přepravních výkonů
  zvýšení komfortu
  atd.
využívá
  informační a telekomunikační technologie
  dopravní inženýrství
stávající infrastruktura

## Slide 11
Přínosy dopravní telematiky

## Slide 12: Finanční benefity
Státní rozpočet:
- ekologie
- rozvoj infrastruktury
- zdravotní a důchodové pojištění
fond dopravy
Měst, obcí a regionů:
- ekologie
rozvoj infrastruktury
Dopravní organizace:
- pohonné hmoty
- náhradní díly
provozní náklady
Výrobní organizace:
snížení nákladů podílu dopravy v ceně výrobku = až o 70 %
Občana:
- důsledky nehod, stresů
snížení nákladů
Pojišťovny:
likvidace následků nehod
zdravotní, materiálové
ITS-ovlivní rozpočty

## Slide 13: Predikce přínosů ITS
Státní rozpočet – přínosy:
- ekologie
rozvoj infrastruktury
Snížení nehod o 35% = snížení úhrad na likvidaci důsledků
Zvýšení plynulosti = snížení nákladů dopravy
Zabezpečení optimálních úhrad za použití dopravních cest= tržby pro fond dopravy
Vazby logistických dopravních řetězců= snížení nákladů dopravy
Předcházení mikrospánku řidičů-snížení nehod kamionů o 50%
ITS

## Slide 14: Přínosy v hromadná přepravě materiálů a osob
Zabezpečení logistických vazeb:
- sníží ekologické dopady
rozvoj integrovaných dopravních systémů
Snížení ceny realizace dopravy:
- dopravců
výrobních podniků
Podpora výkonu dopravní politiky:
- evropské
- státní
regionální
Tvorba podmínek restrukturizace dopravních podniků:
- železnic, vodní a kamionové dopravy
regionálních dopravních systémů
ITS

## Slide 15: Definice ceny realizace dopravního procesu
C= Ni + No + O + Ne
C .. Celková cena realizace dopravního procesu vztažená k jednotkové délce
Ni .. Náklady na údržbu dopravní cesty (údržba silnic, železničních tratí, atd.)
No .. Náklady na obsluhu dopravní cesty (policie, záchranný systém, výpravčí, atd.)
O .. Odpisy HIM, dopravních cest a prostředků údržby definované v jednotkové délce
Ne .. Náklady dopravního elementu na pohonné hmoty

## Slide 16
Telekomunikační technologie s možným využitím v dopravní telematice

## Slide 17: Požadavky na telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Bez požadavků
Libovolné prostředí
S požadavky
Speciální sítě
Požadavky na bezpečnost, spolehlivost a dostupnost přenosu informace

## Slide 18: Pevné telekomunikační sítě
Bez speciálních požadavků na bezpečnost, dostupnost a spolehlivost
  Internet, Intranet, veřejné datové služby, modem, atd.
Se speciálními požadavky na bezpečnost, dostupnost a spolehlivost
  uzavřené telekomunikační sítě, ATM se speciálním managementem, případně bezpečnostním protokolem

## Slide 19: Příklad technického řešení přístupového uzlu speciální dopravní telekomunikační sítě
Eskalátory
CIS
AFC
EPS/EZS
Video
Access
Control
Token Ring
Video-rozhraní
rozhlas
2 * RS.485
RS.232
V.24
Parallel I/O
FBAS
MJPEG
So
SIS-Workstations
44,1 kHz
0 dBu
4 *
pot.-frei
Token Ring
SIMATIC
FBAS
MJPEG
ACM-N
ATM-Interface
Nouzový a informační stojan
ATM-rozhraní
So
U9 Osloer Straße
Ethernet
DISPLAY
Tel. ústředna
E
L
A
V.24
dohled
Parkovací-
jízdenkový-
automat
ACM-N
Port 1
ACNO
Port 1
Port 2
RENO
Port 1
Port 3
Port 2
DINO
ACM-N
Port 1
ACNO
Port 1
Port 2
RENO
Port 1
Port 3
Port 2
DINO
Centrum řízení
Port 1
ACNO
Port 1
Port 2
RENO
Port 1
Port 3
Port 2
DINO
Port 1
Port 3
Port 2
DINO
ATM/Ethernet
ROUTER
3,2 Mbps do 3km, 1,6 Mbps do 9km
ISDN
Systém
(PBX)
Ethernet
Bezdrátová síť

## Slide 20: Integrované řešení mobilní telekomunikační sítě
Communication
platform
Portable
Organizer
Headset
Handset
Laptop
GPRS
UMTS
DAB
DVB-T
Bluetooth
Gateway
Others
Head Unit
Others
Bluetooth
Broadband in-car
bus system
IP
IP
IP
IP
IP
DAB, DVB-T
GSM, GPRS, UMTS
GSM

## Slide 21: Typy telekomunikačních sítí v ITS
pevné kabelové sítě
bezdrátové sítě
pro mobilní prvky v telematice nutnost využití bezdrátových sítí

## Slide 22: Mobilní telekomunikační sítě
Bez požadavků na bezpečnost, dostupnost a spolehlivost
  SMS, WAP, GSM, veřejné radiové přenosy, atd.
Se speciálními požadavky na bezpečnost, dostupnost a spolehlivost
  DSRC, TETRA, privátní radiové přenosy s bezpečnostním protokolem, atd.

## Slide 23: Přehled frekvencí

## Slide 24: Přehled frekvenčních pásem – vícenásobné využití
470-862 MHz: televizní vysílání
880-915 MHz / 925-960 MHz, 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz: tato pásma jsou dnes používána pro mobilní služby GSM,
1900-1980 MHz / 2010-2025 MHz / 2110-2170 MHz; dnes používána pro služby mobilních sítí 3. generace (IMT-2000/UMTS).
2,4 - 2,4835 GHz, WiFi
2500-2690 MHz (pásmo 2.6 GHz); toto (stále ještě nelicencované) pásmo je zamýšleno pro 3. generaci mobilních služeb, ale je stejně tak středem zájmu pro poskytování broadbandu pomocí jiných technologií (jako např. WiMAX).
3.4-3.8 GHz: toto pásmo je používáno pro vysokorychlostní přípojky ke koncovým zákazníkům, ale v EU se s ním počítá i pro poskytování mobilních služeb. Je ovšem intenzivně používáno také pro satelitní komunikace v Rusku a v řadě afrických zemí.
5,4 GHz WiFi 5
3-66 GHz WiMax
Infračervené přenosy (180-240 THz)

## Slide 25: Frekvenční pásma v dopravě a dopravní telematice
V silniční dopravě a pro inteligentní dopravní systémy
a) je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného
d) a g) jsou určena pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře
e) UWB
Zdroj: všeobecné oprávnění ČTÚ č. VQ-R/10/06.2009-9

## Slide 26: Frekvenční pásma v dopravě a dopravní telematice
k aplikacím na železnici
AVI (Automatic Vehicle Identification)
Zdroj: všeobecné oprávnění ČTÚ č. VQ-R/10/06.2009-9

## Slide 27: Frekvenční pásma v dopravě a dopravní telematice
Další specifikovaná pásma využitelná v dopravní telematice např.
  Pro stanice s indukční smyčkou
  Radiová identifikační zařízení (RFID)
  Bezdrátové aplikace pro přenos zvuku (např. komunikační prostředky ve vozidlech)
  Akustická informační zařízení pro nevidomé

## Slide 28: Významné bezdrátové sítě
IEEE 802.11 - Bezdrátové lokální sítě (Wireless Local Area Network, WLAN)
IEEE 802.15 - Bezdrátové osobní sítě (Wireless Personal Area Network, WPAN)
IEEE 802.16 - Širokopásmový bezdrátový přístup (bezdrátové metropolitní sítě) (Wireless Metropolitan Area Networks)
IEEE 802.20 – Mobilní širokopásmový bezdrátový přístup (bezdrátové metropolitní sítě) (Mobile Broadband Wireless Access, MBWA)

## Slide 29: 802.11 - WiFi
802.11a (1999) – WLAN pracující v pásmu 5 GHz s dosahem 50-70 m s teoretickou rychlostí 54 Mbit/s
802.11b (1999) - Wi-Fi (Wireless Fidelity) pracující v pásmu 2,4 GHz s (původně zamýšleným) dosahem do vzdálenosti 100-300 m a maximální kapacitou na fyzické vrstvě 11 Mbit/s
802.11g (2003) - rychlejší verze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, zpětně slučitelná s 802.11b, s rychlostí 54 Mbit/s na fyzické vrstvě
P802.11n nový typ rychlé WLAN, kapacita minimálně 100 Mbit/s
P802.11p (WAVE) – standard schválen 2010 - podpora mobility pro využití v ITS

## Slide 30: DSRC (Dedicated Short Range Communication)
standardizováno ETSI
„vyhrazené spojení krátkého dosahu“
vytvořeno pro rychlou komunikaci mezi jedoucími vozidly a zařízením vozovky
pásmo 5.850-5.925 GHz
Je možné dosáhnout rychlosti až 54 Mbit/s (obdobně jako u 802.11a) a dosahu až 1000 m.
Standard pro toto pásmo je vyvíjen v součinnosti s IEEE 802.11a, ze kterého 5 GHz DSRC vychází
Zařízení DSRC zaručují paketovou chybovost PER (Packet Error Rate) menší než 10% pro rychlost vozidla do 130 km/h pro PSDU (Physical Service Data Unit) 1000 bytů a do 180 km/h pro PSDU 64 bytů.

## Slide 31: IEEE 802.15 - Bezdrátové osobní sítě (Wireless Personal Area Network, WPAN)
802.15. 1 (Bluetooth)
  norma pro WPAN 802.15.1 je plně slučitelná se specifikací Bluetooth 1.1
  bezlicenční pásmo 2,4 GHz, konkrétně v rozsahu 2,402 GHz – 2,480 GHz.
  Rychlost na fyzické vrstvě dosahuje 1 Mbit/s
  V telematice součást telematických systémů v automobilech, komunikace mezi elektronickými zařízeními

## Slide 32: IEEE 802.15 - Bezdrátové osobní sítě (Wireless Personal Area Network, WPAN)
Ultra-širokopásmové sítě 802.15.3 (např. Ultra Wide Band - UWB)
  určen pro vysokorychlostní přenosy dat
  vhodné zejména pro aplikace náročné na šířku pásma i QoS, tedy přenos videa nebo videokonference
  Předpokládané rychlosti u UWB sítí dosahují až Gb/s
  Krátké vzdálenosti (cca 10m)
  Původní standard 802.15.3 využívá pásmo 2,4 GHz
  Obavy z rušení
  802.15.3a – Ultra Wide Band UWB
  Nyní Využívá 3.1 to 10.6 GHz pásmo, definují se další pásma (ve vyšších frekvencích)

## Slide 33: IEEE 802.15 - Bezdrátové osobní sítě (Wireless Personal Area Network, WPAN)
802.15.4 Low Rate WPAN (Zigbee)
  Frekvenční pásma:
    868.0-868.6 MHz: Evropa, jeden přenosový kanál (2003, 2006)
    902-928 MHz: North America, až deset přenosových subkanálů (2003), extended to thirty (2006)
    2400-2483.5 MHz: celosvětové použití, až šestnáct přenosových subkanálů (2003, 2006)
  dosah minimálně 50m – typicky podle prostředí 50 – 500m
  nízká spotřeba jednotlivých uzlů sítě
  velký počet prvků v síti – 64 bitová adresa nabízí až 264 adresovatelných zařízení v max. 216 sítích
  výhodný poměr cena/výkon
  použití pro hierarchickou síťovou komunikaci
    např. v konfiguraci komunikace mezi řídicí jednotkou a mezi jednotlivými senzory

## Slide 34: IEEE 802.15 - Bezdrátové osobní sítě (Wireless Personal Area Network, WPAN)
WirelessHART
  Otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci využívající 802.15.4
  vyvinut HART Communication Foundation
  Používá časově synchronizovanou, samoorganizující mřížkovou architekturu
  Pracuje v 2.4 GHz pásmu
  International Electrotechnical Commission (IEC) schválila WirelessHART® specifikaci jako plný mezinárodní standard (IEC 62591Ed. 1.0) in April 2010
MiWi specification
  proprietární bezdrátový protokol navržený Microchip Technology využívající rovněž 802.15.4
Atd.

## Slide 35: 802.16 Wireless MAN
802.16 WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
pro venkovní sítě
frekvence v rozsahu 2-66 GHz, tedy jak licencované, tak bezlicenční frekvence.
Dosah 40-70 km
přenosová rychlost cca 100 Mb/s
v současnosti je pokrytí WiMax ve většině měst ČR
802.16e rozšiřuje WiMax pro mobilní použití

## Slide 36: 802.16 Wireless MAN
802.16m – WiMax 2 (WirelessMAN-Advanced)
Schváleno 2011
První technologie schválená IEEE jako 4G
Rychlost až 300Mb/s
Podpora vícenásobných vstupů a výstupů, samoorganizujících sítí, kooperativní komunikace

## Slide 37: 802.20 MBWA (Mobile Broadband Wireless Access)
Mobilní širokopásmový bezdrátový přístup
určen pro rychlý IP přenos dat mobilním uživatelům (rychlosti až do 320 km/h) s nízkým zpožděním
pro licencovaná pásma pod 3.5 GHz
přenosové rychlosti více než 1 Mbit/s
standard schválen v r. 2008

## Slide 38: Přehled dostupných technologií sestavený v projektu Com2React (2007)

## Slide 39: Mobilita v bezdrátových sítích pro telematické aplikace
source: WiMAX Forum

## Slide 40: Buňkové sítě (GSM)
Využití technologií 4G
  technologie HSPA+
    Rychlost až 18 Mb/s
  LTE (Long Term Evolution) technologie
    Multiple In Multiple Out (MIMO)
    Kombinace modulací (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) pro downlink a Single Carrier FDMA pro uplink)
    Využití protokolu TCP/IP

## Slide 41: CALM standardy
Řešení bez nutnosti volby jediné technologie
CALM – Communication Access for Land Mobiles
souhrn standardů umožňujících nepřerušený přenos s využitím různých fyzických kanálů, např.:
  DSRC,
  infračervený,
  mikrovlnný na 5,9 GHz,
  buňkové systémy (GSM)
  atd.

## Slide 42: Děkuji za pozornost

## Slide 43: Odkazy
www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2009/vo-r_10-06_2009-09.pdf
http://www.com2react-project.org/
http://www.wimaxforum.org/