## Slide 1
3
PŘEDNÁŠKA
ITS ARCHITEKTURA,
ITS ORGANIZACE
NORMALIZACE v ITS
Notes: This repository of slides is intended to support the named chapter. The slide repository should be used as follows:
Copy the file to a unique name for your course and unit.
Edit the file by deleting those slides you don’t want to cover, editing other slides as appropriate to your course, and adding slides as desired.
Print the slides to produce transparency masters or print directly to film or present the slides using a computer image projector.
Each slide includes instructor notes. To view those notes in PowerPoint, click-left on the View Menu; then click left on Notes View sub-menu. You may need to scroll down to see the instructor notes.
The instructor notes are also available in hardcopy as the Instructor Guide to Accompany Systems Analysis and Design Methods, 6/ed.

## Slide 2: 3. Přednáška – obsah
Architektura ITS
ITS organizace
Standardizace v oblasti ITS

## Slide 3: ITS architektura
Souhrn doporučení pro implementaci telematických systémů
  Založena na zkušenostech z implementací
  Jednotný styl
  Zajištění kompatibility
Pozn.: pojem architektura je mírně zavádějící

## Slide 4: Přínosy ITS architektury
Použití ITS architektury pomůže zaručit, že následné zavádění ITS systémů bude
  naplánováno logickým způsobem
  řešení bude propojitelné s dalšími systémy
  bude splňovat požadované parametry
  bude se chovat očekávaným způsobem
  bude snadné na správu
  bude snadné na údržbu
  bude snadno rozšiřitelné
  naplní očekávání uživatelů

## Slide 5: Typy ITS architektury
Existují tři základní typy ITS architektur
Rámcová architektura (např. evropská architektura FRAME)
  – Uživatelské potřeby
  – Funkční pohled
• Definovaná architektura (např. národní architektura USA)
  – Uživatelské potřeby
  – Funkční pohled
  – Fyzický pohled
  – Komunikační pohled
  – Atd.
• Konkrétní ITS architektura (např. pro hromadnou dopravu v určitém městě)
  – Fyzický pohled pro danou implementaci

## Slide 6: ITS architektura
ITS architektura může být vytvořena na úrovni
  Nadnárodní (evropské)
  Národní
  Oblastní
  Městské
  Nebo např. pro určité služby
Umožnění integrace systémů umožní nejen jejich vzájemnou spolupráci na místní úrovni, ale i na evropské
Interoperabilita doprovází další technické provozní a organizační požadavky a zaručuje harmonické fungování systému

## Slide 7: ITS architektura na evropské úrovni
Vytvářena už od 90. let
Jedná se o rámcovou architekturu – zastřešující pro tvorbu národních architektur
Původní název KAREN, nový název FRAME (FRamework Architecture Made for Europe)
Pozn. Následující popis ITS architektury vychází z evropské architektury FRAME

## Slide 8: Evropská rámcová ITS architektura FRAME
Architektura FRAME navržena, aby poskytovala pružný architektonický rámec, který si jednotlivé země mohou přizpůsobit svým potřebám
Národní architektury pak využívají jednotný přístup a metodologii
Zároveň se mohou národní architektury soustředit na lokálně významné části a zapracovat je detailněji
Mimo Evropu mnohé další státy zvolily podobný přístup – např. Japonsko, Čína, Chile, Austrálie, atd.
Národní architektura USA má přístup odlišný

## Slide 9: ITS Architektura - struktura
Funkční pohled
Fyzický pohled
Komunikační
pohled
Uživatelské potřeby
Modely
Koncepce systému
Očekávání investorů
Organizační pohled
Analýza nákladů a výnosů
Analýza rizik
Plán implementace
Komunikační požadavky
Specifikace komponent

## Slide 10: Obsah ITS architektury
ITS architektura obvykle obsahuje
  Přehledový (koncepční model) – schéma nejvyšší úrovně znázorňující celý systém
  Funkční (nebo Logickou) architekturu (pohled) – sada schémat a upřesnění ukazujících funkce a procesy potřebné pro naplnění uživatelských potřeb
  Fyzickou architekturu (pohled) – sada schémat a upřesnění pro fyzické komponenty, jejich umístění a specifika konkrétního nasazení
  Komunikační architekturu (pohled) – analýza požadavků na komunikační spojení mezi místy definovanými ve fyzické architektuře
Další pohledy na systém, které mohou být v architektuře zahrnuty, jsou
  Organizační nebo podnikový pohled – popisuje vztahy mezi dotčenými organizacemi
  Informační pohled – vytváří modely základních datových toků

## Slide 11: Dřívější rozdělení architektur ITS
Dříve používané rozdělení architektur ITS
  referenční – definuje základní funkční prvky a subsystémy a specifikuje cílové charakteristiky systému
  funkční – definuje funkce jednotlivých prvků, modulů a subsystémů a vazby mezi nimi
  informační – znázorňuje strukturu informačních systémů
  fyzickou – zobrazuje fyzická zařízení nutná pro zajištění funkcí systému
  komunikační – popisuje přenos informací mezi prvky fyzické architektury
  organizační – popisuje funkce a působnost lidského faktoru, zahrnující financování a management
  Funkční a informační architektura se slučovaly pod názvem logická architektura a fyzická a komunikační pod termínem fyzická.
Dnes je na toto nahlíženo jako na různé pohledy na totožnou architekturu

## Slide 12: ITS architektura – tvorba a použití
Source: E-FRAME workshop, Warsaw, 2010
Požadavky na systém
Organizační aspekty
Plán zavedení
Systémové rozhraní
Komunikační požadavky
Specifikace komponent
Analýza nákladů a přínosů
Analýza rizik
Realizace systému
Implementace (technologie)
Řešení (návrh)
Problémy

## Slide 13: ITS architektura – tvorba a použití
Source: E-FRAME workshop, Warsaw, 2010
Strategické plánování
Roční ekonomické plánování
Návrh projektů
Realizace projektů
Provoz a vyhodnocení
Očekávání investorů
Plán implementace
Specifikace
Návrh
Výběr řešení
Národní / regionální ITS programy
Rozhodnutí o projektech
ITS architektura – vytvoření a použití

## Slide 14: Principy ITS architektury
Základní složkou architektury je seznam cílů všech investorů, a požadavky na systém všech dotčených daným ITS systémem, tedy:
  Uživatele
  Provozovatele
  Regulátory
  Poskytovatele služeb
Tyto požadavky jsou následně převedeny na tzv. Uživatelské potřeby
Příklad formulace uživatelských potřeb viz následující strana

## Slide 15: Příklad formulovaných očekávání investorů
Příklad pro hromadnou dopravu
Bezpečnější, pohodlnější a snadno využitelné služby hromadné dopravy díky poskytnutí přesných, spolehlivých a včasných informací na zastávkách, na nádražích, přestupních místech a uvnitř vozidel hromadné dopravy

## Slide 16: Skupiny uživatelských potřeb
1 Obecné
2 Plánování a údržba
3 Prosazování zákona
4 Peněžní transakce
5 Záchranné služby
6 Cestovní informace
7 Management dopravy
8 Systémy inteligentního vozidla
9 Provoz vozového parku a nákladů
10 Veřejná doprava

## Slide 17: Příklad formulovaných uživatelských potřeb
Systém bude schopen poskytnout cestujícím informace o hromadné dopravě, např. cestovní doby, zpoždění, sazby jízdného, atd.
Systém bude schopen poskytnout cestujícím informace o hromadné dopravě buď ve vozidle HD nebo před cestou
Systém bude schopen poskytnout aktualizace informací o odjezdech/příjezdech v reálném čase a předat tuto informaci cestujícím na zastávkách HD nebo ve vozidlech HD.
Systém bude schopen poskytnout informace cestujícím se specifickými potřebami – např. o překážkách, ručně otevíraných dveřích, omezeních pro vodicí psy a invalidní vozíky.

## Slide 18: Rozhraní systému
V rámci projektování systému je třeba vytyčit jeho rozhraní
– Co je systémem poskytováno a co už ne
– Ukazuje vztah mezi systémem a okolím, se kterým interaguje
• objekty vně systému se nazývají terminátory:
– Může to být osoba, organizace nebo další systém
– Je popsán v rozsahu toho, co má dělat
– Může být rozdělen na rozpoznané součásti (role v systému) - aktory

## Slide 19: Postup použití FRAME architektury pro tvorbu konkrétní architektury
• Výběr uživatelských potřeb
• Výběr funkcí
  – ze seznamu
• Výběr datových toků
  – ze seznamu na základě zvolených funkcí
• Výběr datových úložišť
  – ze seznamu na základě zvolených datových toků
• Výběr dodatečných datových toků
– ze seznamu na základě zvolených datových úložišť
• Výběr terminátorů a aktorů
  – ze seznamu

## Slide 20: Funkční pohled (model, architektura)
Obsahuje:
  Funkce poskytují služby specifikované pomocí uživatelských potřeb
    – informace co, nikoli jak
      • NEZÁVISLÉ NA POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍCH
  • Datové toky mezi funkcemi
  • Aktory, kteří interagují s funkcemi
    – např. cestující, operátoři, řídicí centurm
  • Data, která jsou ukládána pro budoucí použití
    – ukládána buď dočasně nebo trvale

## Slide 21: Funkční pohled (model, architektura)
Funkční pohled definuje funkce nutné pro realizaci uživatelských potřeb

## Slide 22: ITS architektura – informační datové toky
Vstupní data z ostatních funkcí
Vstupní data z terminátorů
Výstupní data k ostatním funkčním
Výstupní data k terminátorům

## Slide 23: Fyzický pohled (model, architektura)
Popis toho, jak budu funkční model skutečně implementován v dané situaci
Funkce jsou přiřazeny na fyzická místa (k subsystémům), popř. do modulů uvnitř subsystémů
Definuje data, která je potřeba přenášet mezi subsystémy

## Slide 24: Fyzická realizace ITS komponent (subsystémů)
Definice všech parametrů používaných v dané komponentě (subsystému) a jejich vlastností (např. vzorkovací frekvence, přesnost, atd.)
Definice jednotných softwarových modulů dostupných pro všechny procesy (popř. funkcí, databází, atd.)
Popis řízení se zohledněním všech parametrů systému (např. bezpečnost, priorita, atd.)
Definice procesů / aplikací, které využívají společné funkce, databáze a podmínky (development kit)

## Slide 25: Komunikační pohled (model, architektura)
Analýza fyzických datových toků za účelem identifikace vlastností fyzických spojů přenášejících data, např.
  – Typy přenášených dat
  – Fyzický model datového přenosu, přenosový protokol
  – Bezpečnostní požadavky
  – Požadovaná datová kapacita

## Slide 26: Organizační pohled (podnikový)
Ukazuje
– Kdo je vlastníkem, provozovatelem pro:
      • Každý subsystém a modul
      • každou část komunikační infrastruktury
– vztah mezi vlastníkem a provozovatelem
– podnikový model
• Může ukázat možný konflikt mezi organizacemi, organizačními jednotkami, atd.

## Slide 27: Použití ITS architektury
Úvodní Cost &Benefit analýza – identifikuje např. úspory vzniklé zefektivněním dopravy
Analýza rizik – zkoumá např. spolehlivost technologií, nejisté zdroje, možné konflikty mezi zúčastněnými
Vstup pro specifikaci jednotlivých komponent potřebných pro nasazení systému
Základ pro specifikaci infrastruktury – včetně komunikačních standardů
Základ pro postup implementace (od krátkodobých až po dlouhodobé plány, včetně plánů potřebné údržby, upgradů, výměny komponent, atd.
Základ pro organizační uspořádání a vztahy mezi dotčenými subjeky, autorská práva k datům, postupy zajištění ochrany citlivých dat, atd.

## Slide 28: Postup tvorby ITS architektury - shrnutí
Identifikace dotčených organizací popř. osob a sestavení týmu zodpovědného za tvorbu architektury
Sestavení seznamu očekávání a požadavků na systém. Tyto cíle musí být schváleny všemi zúčastněnými
Průzkum existujících ITS aplikací
Převedení cílů na Uživatelské potřeby a k nim přiřazení funkcí
Rozdělení funkcí na jednotlivé komponenty
Určení specifikací těchto komponent
Kontrola těchto specifikací
Porovnání dosažené situace s cílovou
Vytvoření plánu nasazení systému

## Slide 29: Principy FRAME architektury - shrnutí
Očekávání investorů
Fyzický pohled
Komunikační pohled
FRAME
Architektura
Vztahy mezi subsystémy, moduly a očekáváními
Funkční pohled
Uživatelské potřeby

## Slide 30: Časový přehled vzniku národních architektur v Evropě
2000
2010
2005
TELEMARK
KAREN
ARKMIN
ARKTRANS
AVB
FRAME
ACTIF 2
FITS
Continuos development
Koepel
STIS
ACTIF 1
ARTIST
ARTIST Phase 2
TEAM
TEAM 2
TTS-A
KAREN available
2005
2010
Norway
Finland
framework
Czech Rep.
Austria
Netherlands
France
Italy
Hungary
Romania
HITS
NARITS

## Slide 31: Stálý vývoj architektury FRAME
Architektura není hotový produkt, stále se vyvíjí
Musí reagovat na aktuální trendy
Např. v rámci evropského projektu E-FRAME (2008-2011) byla FRAME architektura aktualizována a rozšířena o kooperativní systémy

## Slide 32: Projekt E-FRAME
7 partnerů
  Peter Jesty Consulting Ltd (UK) (koordinátor projektu),
  Siemens Traffic Controls (UK),
  AustriaTech – Federal Agency forTechnological Measures (AT),
  Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (NL),
  Czech Technical University in Prague (CZ),
  Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publique (CERTU) (FR)
  MIZAR Automatizione S.p.A. (IT)
FD ČVUT vedla skupinu zabývající se standardizací

## Slide 33: Management ITS systémů – vztah modelu a reality
MODEL OF ITS SYSTEM
REAL ITS SYSTEM
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
ITS architektura
ITS normy
ITS datový registr
ITS aplikace
ITS rozhraní
ITS databáze

## Slide 34: Metodologie systémového návrhu ITS
Systémové parametry přiřazené silným procesům a dekompozice na jednotlivé komponenty
Tabulka performačních parametrů pro všechny dílčí komponenty
Definice optimalizačních kritérií pro integraci performačních parametrů (výběr nejlépe vyhovujících parametrů, vážený průměr nejdůležitějších parametrů, atd.)

## Slide 35: Základní parametry
Bezpečnost - schopnost systému zajistit, že v případě vzniku poruchy nedojde k poškození systému nebo k materiálním ztrátám či ztrátám na lidském životě (ztráty vycházejí z provedené analýzy a klasifikace rizik)
Spolehlivost - schopnost systému plnit požadované funkce bez přerušení během daného postupu v průběhu definovaného časového intervalu
Dostupnost – schopnost systému plnit požadované funkce při inicializaci (spuštění) systému/procesu dle daného postupu
Integrita – je schopnost systému včasně a bezchybně informovat uživatele, že systém nemůže být použit pro operace daného postupu
Kontinuita – schopnost systému plnit požadované funkce/procesy bez neplánovaného přerušení (maximální povolená délka přerušení je předem definována) během daného postupu (nebo definovaného časového intervalu)
Přesnost –stupeň shody mezi měřenou a definovanou hodnotou parametru/procesu/

## Slide 36
Organizace zabývající se dopravní telematikou

## Slide 37: ITS organizace mezinárodní
V Americe: ITS America
V Evropě ERTICO
  sdružuje cca 100 evropských institucí jako jsou ministerstva, městské úřady, automobilky, telekomunikační operátoři, atd.
PIARC – mezinárodní silniční organizace, vznikla 1970, má skupinu zabývající se ITS
ITS nationals – síť národních ITS asociací

## Slide 38: Národní ITS organizace
V České a Slovenské republice Sdružení pro dopravní telematiku (SDT)
členem ITS Nationals
Aktivity SDT
  Organizuje vzdělávací činnost
  spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy
  Podporuje obchodní zájmy členů sdružení v zahraničí, formuje jednotnou tvář proexportní politiky českého telematického průmyslu
  Spolupracuje s gestory oboru telematika technické komise CEN278 a ISO204 a přenáší výsledky standardizace do praxe
  ITS konference – dříve každé dva roky, nyní nepravidelně
    ITS Prague, ITS Bratislava, NavAge
  Zprostředkovávání kontaktů se zahraničními firmami, návštěvy zahraničních odborníků,
  a mnohé další

## Slide 39
Mezinárodní normalizační instituce s dopadem na oblast dopravní telematiky

## Slide 40: ITS normalizace
Význam ITS norem
  způsob pro synchronizaci parametrů a protokolů
  poskytují přidanou hodnotu pro ITS architekturu a datové registry
ITS normy se vztahují k
  ITS architektuře – funkcím, rozhraním, fyzickým subsystémům, komunikačním spojením
  ITS datovým modelům, přenosovým zprávám

## Slide 41: ITS ISO standardizace
na světové úrovni v rámci technické komise ISO TC 204 Inteligentní dopravní systémy.
Některé pracovní skupiny ISO se překrývají ve své činnosti s pracovními skupinami CEN, existují i takové pracovní skupiny, které v Evropě nemají ekvivalent, nicméně je jejich činnost sledována
Pracovní skupiny:
  WG1 - Architektura
  WG2 - Požadavky na kvalitu a spolehlivost
  WG3 - Technologie databáze TICS
  WG4 - Automatická identifikace vozidel
  WG5 - Vybírání poplatků a mýtného
  WG7 - Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku
  WG8 - Veřejná doprava/nouzová doprava
  WG9 - Informace, management a řízení integrované dopravy
  WG10 - Cestovní informační systém
  WG11 - Systémy navádění na trasu a navigační systémy
  WG14 - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci
  WG15 - Vyhrazené spojení krátkého dosahu pro aplikace TICS
  WG16 - Dálkové komunikace/protokoly a rozhraní
  WG 17 - Přenosná zařízení v systémech ITS

## Slide 42: ITS CEN standardizace
CEN/TC 278 Dopravní telematika
spravována nizozemským normalizačním institutem NEN
Komise inspirovala svou strukturou i její zrcadlovou komisi TNK 136.
  WG 1: Elektronické vybírání poplatků
  WG 2: Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku
  WG 3: Veřejná přeprava osob
  WG 4: Dopravní a cestovní informace
  WG 5: Řízení dopravy
  WG 6: Systémy parkování - činnost utlumena
  WG 7: Geografické datové soubory
  WG 8: Silniční dopravní data
  WG 9: Vyhrazené spojení krátkého dosahu
  WG 10: Silniční vozidla - rozhraní člověk - stroj
  WG 11: skupina zrušena
  WG 12: Automatická identifikace vozidel a nákladů
  WG 13: Architektura systémů
  WG 14: Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel
  WG 15: eCall
  WG 16: Kooperativní systémy

## Slide 43: ETSI
Evropský telekomunikační normalizační institut (European Telecommunications Standards Institute)
Normy pro informační a komunikační technologie – pro pevné sítě, mobilní sítě, radiové sítě, internetové technologie, atd.
Na rozdíl od jiných jsou standardy ETSI volně dostupné (díky členským poplatkům)
2008 ustanovena komise ITS
Pracovní skupiny v TC ITS
  WG 1: Požadavky na aplikace a služby
  WG 2: Architektura a koordinace mezi vrstvami
  WG 3: Doprava a sítě
  WG 4: Media a pod.
  WG 5: Bezpečnost

## Slide 44: Další normalizační autority
CENELEC
  Evropská komise pro elektrotechnickou normalizaci(European Committee for Electrotechnical Standardization)
IEEE (přes svoji normalizační asociaci)
SAE (Society of Automotive Engineers)
  sdružení odborníků z oblasti leteckého, automobilového a dopravního průmyslu
IEC (International Electro technical Commission)
A další...

## Slide 45: Důležité dokumenty EU týkající se telematiky
ITS Direktiva
  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU
  ze dne 7. července 2010
  o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
ITS Akční plán
  SDĚLENÍ KOMISE
  Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

## Slide 46: Důležitý dokument EU v oblasti normalizace
Mandát 453 (EC Standardisation Mandate M/453)
  Vydán Evropskou komisí v r. 2009 třem nejdůležitějším normalizačním autoritám v Evropě - CEN, CENELEC a ETSI
  Cíl – vytvořit plán spolupráce na vývoji norem ohledně V2X komunikace
  ETSI a CEN odpověděli společným dokumentem „Response to Mandate M/453“, CENELEC se neúčastní
  Odpověď obsahuje položky, které budou normalizovány

## Slide 47: Děkuji Vám za pozornost

## Slide 48: Zdroje a odkazy
www.frame-online.net
Peter H Jesty, Richard A P Bossom. Why do you need an ITS architecture – European and national perspectives
Peter H Jesty, Richard A P Bossom. Planning a modern transport system – a guide to intelligent transport system architecture
Peter H Jesty, Richard A P Bossom. Planning a Modern Transport System: A guide to ITS Architecture
E-FRAME project Deliverable 16
E-FRAME project factsheet
www.frame-online.net
www.silmos.cz
http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=54706
http://192.87.114.76/cen278/
Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0886:FIN:EN:PDF
DIRECTIVE 2010/40/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:207:0001:0013:EN:PDF