## Slide 1
5
PŘEDNÁŠKA
Mýtné systémy
Notes: This repository of slides is intended to support the named chapter. The slide repository should be used as follows:
Copy the file to a unique name for your course and unit.
Edit the file by deleting those slides you don’t want to cover, editing other slides as appropriate to your course, and adding slides as desired.
Print the slides to produce transparency masters or print directly to film or present the slides using a computer image projector.
Each slide includes instructor notes. To view those notes in PowerPoint, click-left on the View Menu; then click left on Notes View sub-menu. You may need to scroll down to see the instructor notes.
The instructor notes are also available in hardcopy as the Instructor Guide to Accompany Systems Analysis and Design Methods, 6/ed.

## Slide 2: Přednáška 5 - obsah
mýtné systémy
  principy
  návrh a různé aspekty
  technologie
  situace v ČR
  situace v Evropě
Mýtné systémy – EFC (Electronic fee collection)
foto: Lidovky.cz

## Slide 3: Základní cíle mýtného
regulace dopravy (větší vytíženost nákladních vozidel, rozšiřování vozidel pod 12t, dopady na zatížení poloos, renovace vozidel, preference kratších tras)
harmonizace dopravy (zahrnutí externalit)
podpora vstupu soukromého kapitálu do dopravní infrastruktury
získání plateb od zahraničních dopravců na obnovu místní infrastruktury
rozpouštění plateb na regiony a města (různí vlastníci infrastruktury)
začlenění EFC do kontextu dalších národních informačních systémů a ITS
tvorba základní IC/IT infrastrukturu různých ITS systémů
definice požadovaných nadstavbových telematických služeb

## Slide 4: Důvody zavedení mýtného a typ mýtného
financování infrastruktury – elektronické mýtné obecně
příspěvek na údržbu komunikací – zpoplatnění nákladních vozidel
řízení poptávky – zpoplatnění kongescí
snížení lokálních emisí – zpoplatnění dle emisí
podpoření vyššího využití osobních vozidel – zvýhodnění vyšší obsazenosti, zpoplatněné jízdní pruhy
zavedení zdanění dle využití

## Slide 5: Systémové aspekty při návrhu systému EFC
koncepční (vazba na další systémy, modularita, rozšiřitelnost, interoperabilita, autorská práva, cíle)
politické (volba zpoplatněné infrastruktury, nadstavbové služby)
organizační a procesní (různé modely implementace a provozování, definice silných procesů, modely dohledu)
legislativní (smlouvy, výjimky, přístup k datům, formy plateb)
technické (jednotný popis dopravní infrastruktury, identifikace vozidel, datové modely, systémové parametry, certifikace)

## Slide 6: Politické aspekty
Rozhodnutí o typu mýtného
  povinný/duální EFC systém,
  celoplošný EFC (ujetá vzdálenost) / pouze vybrané komunikace (vjezd/výjezd),
  inverzní EFC (celoplošný systém se zlevněným přístupem na dálniční síť),
  časové zpoplatnění,
  městské systémy,
  různé další kombinace EFC systémů
foto Pavel Wellner, Lidové noviny

## Slide 7: Ekonomické aspekty
výše poplatku/tarifu (vozidla IZS, autobusy, den/noc, vybrané dny v týdnu/roce),
třídy vozidel (dle max. hmotnosti, počtu os, emisní třídy, přívěs),
mýto podléhá/nepodléhá dani (DPH),
ekologická a bezpečnostní komponenta EFC,

## Slide 8: Procesy EFC a jejich organizace
procesy spojené s OBU (ztráta OBU, úmyslné/neúmyslné poškození OBU, logistika OBU, oprava/výměna OBU, půjčování OBU na hranicích, vazba na sousední země)
procesy spojené s dohledem (přístup k datům OBU, vybavení dohledových orgánů relevantními zařízeními, management ochranných klíčů, archivace a životní cyklus dohledových dat, vazba mezi fixním a mobilním dohledem)
procesy spojené se zpracováním informací (definice plateb: pre-, postpayment, definice možného platebního média: kreditní karta, karta na benzín, tokeny, účet v bance, kontrola kredibility, seznam neplatičů: "white and black list")

## Slide 9: Sledování jednotlivých plateb, statistiky
uvedení plateb za mýto na faktuře dopravců (požadavek např. od dopravců),
dálková kontrola plateb přes internet (řidičem, dopravcem - různé druhy přístupových práv)
různé typy věrnostních programů
statistiky plateb pro správce infrastruktury, zadavatele, atd.
kontrola úspěšnosti plateb třetí stranou
Zdroj: Autobusové noviny

## Slide 10: Definice legislativních rámců
smlouvy mezi EFC operátorem a státem (vlastníkem dopravní infrastruktury)
smlouvy mezi EFC operátorem a uživateli OBU jednotek
stanovení pravidel/výjimek: jaká vozidla nebudou platit mýtné
přístup operátora EFC k citlivým datům: má operátor dohledu přístup k datům OBU
způsoby dohledu: může operátor dohledu zastavit a zkontrolovat vozidlo při volném průjezdu, role Policie
způsob vymáhání poplatků od cizích vozidel: jak bude operátor dohledu kontrolovat registrační data u cizích vozidel, jak bude zajištěna přeshraniční spolupráce při vymáhání plateb za mýtné, atd.

## Slide 11: Další aspekty
Způsob reklamace a prokazování
  průkazná data o výkonovém zpoplatnění (komprimovaná data o poloze, seznam detekovaných platebních bran/zón, kalkulovaný poplatek s ohledem na typ a kategorii vozidla, agregovaná platba po dosažení určitého limitu)
  životní cyklus jednotlivých dat s ohledem na způsoby reklamace a prokazování
Ochrana proti zneužití systému:
  ochrana proti vlastním zaměstnancům operátora,
  ochrana proti vnějším narušitelům systému
Autorská a průmyslová práva:
  průmyslová práva k EFC technologiím (na světě je cca několik tisíc patentů vztahujících se k EFC)
  autorská práva k SW a řešení dílčích SW změn

## Slide 12: Další aspekty
Popis dopravní infrastruktury
  datový model může být nezávislý na zvolené technologii EFC
  jednotný popis úseků/zón (ID) – informační propojitelnost s ostatními IS
  stejný datový model v centru, dohledu i v OBU (musí garantovat stát!)
  systém řízených změn/přidání dat do datového modelu
  vazba na další ITS systémy (RDS-TMC, dopravně-řídící centra, atd.)
Identifikace a registrace OBU jednotek
  standard EN ISO 14816 – jednoznačná identifikace OBU, MISTER – autentifikace OBU, atd.
  jednoznačná vazba vozidlo - OBU
  změna vlastníka vozidla – nová registrace
  vazba na budoucí AVI/EVI systém (Automatic Vehicle Identification/Electronic Vehicle Identification)

## Slide 13: Další aspekty
objízdné trasy
přeprava nadrozměrných nákladů
obslužnost méně rozvinutých oblastí
mimořádné situace, domácí/zahraniční vozidla
dálkový/místní dopravci
vliv mýta na ekonomiku

## Slide 14: Datový model EFC
využití datového registru (metadata)
ASN.1 (Abstract Syntax Notation No.1) - definice datového modelu a rozhraní, který lze převést cca do 160 protokolů včetně např. XML (všechny standardy CEN a ISO jsou definovány pomocí UML a ASN.1)
datové komunikační protokoly (CEN, italský, švýcarský, německý model, OBU-centrum, brána-centrum, OBU-brána)
stanovení životního cyklu uchovávaných dat v centru (realistický s ohledem na organizační procesy)
návrh a certifikace systémových/výkonových parametrů (bezpečnost, spolehlivost, dostupnost, integrita, atd.) jednotlivých dat a procesů

## Slide 15: Základní architektura mýtných systémů
„pentagon“ koncepce
Provozovatel služby
Uživatel
Vydavatel
Finanční zprostředkovatel
Operátor výběru

## Slide 16: Popis subjektů EFC
Uživatel (+ platební karta, OBU)
Provozovatel služby – společnost nabízející placenou službu, většinou vlastník infrastruktury
Vydavatel – zodpovědný za vydávání elektronických platebních karet a za správnou činnost čtecího zařízení ve vozidle
Operátor výběru vybírá a spravuje transakce pro několik provozovatelů služeb
Finanční operátor – prodává a distribuuje vydané platební karty, popř. zasílá měsíční faktury či vybírá předplatné

## Slide 17: Další zúčastněné strany
nezávislý pozorovatel – často státní správa, např. Ministerstvo dopravy; odpovědný za sledování správné činnosti systému, za právní stránku transakcí (uchování informací, atd.)
operátor dohledu

## Slide 18: Technologie pro systémy výběru mýtného
DSRC – přenos prostřednictvím komunikačního spojení na krátkou vzdálenost mezi zařízením na infrastruktuře a jednotkou ve vozidle
GNSS-CN (např. GSM-GPS) – pro určení ujeté vzdálenosti využíván systém GPS, pro přenos informací do centra možné využití GSM technologie
LSVA – švýcarský systém založený na velmi inteligentní palubní jednotce
Rozpoznávání registračních značek

## Slide 19: DSRC technologie mýtných systémů
DSRC technologií realizován přenos dat z palubní jednotky (OBU) na kontrolní mýtnou bránu
brána slouží jako komunikační a kontrolní bod
mýtné brány jsou obvykle vybaveny kromě DSRC komunikačních jednotek i kontrolním video systémem, který umí rozpoznat registrační značky vozidel
celkový počet mýtných bran je úměrný počtu nájezdů a výjezdů z placených sekcí
FOTO: Ondřej Lazar Krynek

## Slide 20: DSRC technologie mýtných systémů
lokalizovaný, obousměrný vysokokapacitní přenos mezi pevným zařízením na infrastruktuře a mobilní palubní jednotkou ve vozidle
frekvenční pásma
  902 to 928 MHz (především v severní Americe)
  5.8 GHz; nebo 5.9 GHz (Evropa, Austrálie, Jižní Amerika)
  infračervený přenos (některé země jihovýchodní Asie)
závisí na místně platných normách

## Slide 21: DSRC technologie mýtných systémů

## Slide 22: Technologie GNSS/CN
GNSS/CN – globální satelitní navigační systém a telekomunikační buňkový systém
placené úseky rozpoznávány pomocí navigačního systému – v současnosti GPS, a přenos je realizován telekomunikační sítí GSM (nyní tedy GPS/GSM)
po projetí daného počtu úseků je odeslána informace do řídicího centra pomocí sítě mobilních operátorů
není potřeba výstavba zařízení na infrastruktuře
umožňuje rychlou adaptabilitu systému např. na rozšíření placené infrastruktury, změny na infrastruktuře (objížďky, nehody, údržbové práce), dočasná dopravní omezení, apod.
tyto změny jsou do systému zavedeny z centrálního kontrolního místa

## Slide 23: Technologie GNSS/CN

## Slide 24: Porovnání systému
 | DSRC systém | GNSS systém
Výhody | Větší spolehlivost detekce vozidel Levná vozidlová jednotka | Umožňuje více aplikací než jen zpoplatnění dálnic, např. zpoplatnění oblastí Snadná instalace v terénu Snadná integrace s dalšími telematickými aplikacemi Snadné rozšíření zpoplatněných úseků
Nevýhody | Využití převážně pro dálnice (s danými nájezdy a výjezdy) Nutnost údržby mýtných bran (větší množství bran) Méně flexibilní | Dražší vozidlové jednotky Závislé na dostupnosti GPS signálu

## Slide 25: LSVA (Swiss system)
zpoplatnění celé silniční sítě
provozován švýcarskými úřady
od 1.1.2001 pro vozidla nad 3,5 tuny
platba za ujeté kilometry v závislosti na maximální hmotnosti a emisní třídě
ujetá vzdálenost dle digitálního tachografu (mají všechny švýcarská vozidla)
DSRC majáky na hraničních stanovištích
podle CEN norem
u vozidel bez OBU (zahraniční vozidla projíždějící Švýcarskem) použita tzv. ID-karta (vydána na základě vyplnění registračního formuláře, údaje na ni jsou přenášeny manuálně přes terminály). Při opouštění území Švýcarska je z údajů z ID-karty vypočten poplatek za ujeté km po švýcarské silniční síti

## Slide 26: Systém založený na rozpoznávání registračních značek

## Slide 27: Další využití technologie
DSRC technologie
  kontrola identifikace vozidel na kontrolních místech či jiných částech infrastruktury (mosty, tunely)
  sledování vozidel převážejících nebezpečné náklady v kontrolních místech a komparace identifikátoru s rozpoznaným kódem nebezpečného nákladu
  měření doby jízdy mezi jednotlivými kontrolními místy dopravní infrastruktury
  detekce kongescí na dopravní infrastruktuře
  detekce ukradených vozidel
  platba za využití další dopravní infrastruktury - průjezdy městy, platba parkovného, atd.

## Slide 28
GNSS/CN technologie
všechny služby uvedené pro DSRC lze rozšířit na GNSS/CN technologie s tím, že kontroly/sledování neprobíhají pouze na kontrolních místech, ale po celé dopravní infrastruktuře
  kontrola pohybu nebezpečných věcí po dopravní infrastruktuře
  logistické služby pro dopravce a přepravce
  zasílání dopravních informací do vozidel, kde navigační software tyto informace zpracovává a zajišťuje navigaci vozidla dle předdefinovaných parametrů
  navigační služby pro řidiče s ohledem na parametry vozidla a parametry dopravní infrastruktury
  automatické systémy kontroly rychlosti
  varování řidičů o nebezpečných úsecích či úsecích častých nehod
  dálková diagnostika vozidel a zasílání chybových zpráv z vozidel do servisů a zajištění oprav
  systémy automatického tísňového volání (e-call) v případě mimořádné události
Další využití technologie

## Slide 29
ekologické aplikace
  hmotnostní produkci emisí, měřených přímo nebo zprostředkovaně během jízdy sledovaného vozidla po konkrétních úsecích dopravní infrastruktury
  ne/dodržení doporučené trajektorie jízdy vozidla, která je vytvořena v centru zpracování s ohledem na aktuální dopravní situaci, meteorologické parametry, množství zplodin v ovzduší, atd.,
  ne/dodržení ekologických příkazů správců dopravní infrastruktury, měst, atd.
  ne/dodržení časových parametrů jízdy vozidla dle předdefinovaných kategorií vozidel
bezpečnostní aplikace
  ne/dodržení pravidel dopravního provozu
  ne/dodržení definované hmotnosti vozidla
Další využití technologie

## Slide 30: Mýtné v České republice
DSRC systém
zpoplatněno přibližně 1200 km dálnic, rychlostních silnic a vybraných komunikací I. třídy
zavedeno od 1.1.2007 pro vozidla nad 12 tun + od 1.1.2010 pro vozidla nad 3,5 tuny
zpoplatněny i autobusy (na rozdíl např. od Německa)
I vozidla osvobozená od placení (např. IZS, ozbrojené složky) musí být vybavena mýtnou jednotkou
pokračuje rozšiřování systému (naposledy rozšířeno 14.5.2012)

## Slide 31: Mýtné v České republice
Uživateli komunikací jsou provozovatelé zpoplatněných vozidel a jejich řidiči.
Stejná sazba pro vozidla domácí i zahraniční
Mýtné je účtováno za použití definovaných úseků komunikací v okamžiku uskutečnění transakce, tedy průjezdu vozidla mýtnou branou odpovídající danému úseku
Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 354/2011 Sb.
Sazba se liší podle počtu náprav, emisní třídy vozidla a času.

## Slide 32: Aktuální siť zpoplatněných komunikací v ČR
Zdroj: http://www.premid.cz/fileadmin/MYTO_CZ/obrazky/map/MYTOCZ_381_toll_map.gif

## Slide 33: Mýto v České republice – ceny
Dva systémy placení
  post-pay (placení po určeném období na základě skutečně projetých mýtných úseků)
  pre-pay (nabíjení OBU před použitím zpoplatněných na distribučních místech).
Vozidlo musí být za účelem placení mýtného evidováno do systému elektronického mýtného
Po evidenci je vozidlo povinně vybaveno palubní jednotkou, která je nepřenosná na jiné vozidlo (Vratná kauce za OBU je 1550 Kč)
Sazba za kilometr na dálnici nebo rychlostní silnici od 1,67 Kč (od Euro 5+, 2 nápravy) po 8,24 Kč (do Euro 2, 4 a více náprav)
Sazba za kilometr na zpoplatněné silnici I. třídy od 0,79 Kč (od Euro 5+, 2 nápravy) po 3,92 Kč (do Euro 2, 4 a více náprav)
Zvýšená sazba v pátek

## Slide 34: Ceny mýtného v ČR

## Slide 35: Orientační údaje o výnosech z mýtného a jejich použití
Zdroj: www.sfdi.cz
Výnosy mýtného jdou do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
Příjmy SFDI z národních zdrojů (v mil. Kč) |  |  |  |  | 
Druh příjmu | Schválený rozpočet 2010 | Schválený rozpočet 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Výhled rozpočet 2014
převody výnosů silniční daně | 5500 | 5600 | 5300 | 5100 | 5100
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů | 8100 | 7600 | 7600 | 7500 | 7500
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic | 2600 | 2900 | 2900 | 3200 | 3300
převody výnosů z mýtného | 7300 | 6000 | 10217 | 9500 | 10000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu | 7500 | 10070 | 14983 | 11700 | 11100
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí | 5100 | 830 | 0 | 0 | 0
Příjmy SFDI z národních zdrojů celkem | 36100 | 33000 | 41000 | 37000 | 37000

## Slide 36: Zavádění mýta v ČR
První fáze: DSRC na dálnicích
  pro 980 km dálnic, vozidla nad 12 t
  v provozu od 1.1.2007
  vyšší výnosy než bylo očekáváno
  minimální vliv na objem kamionové dopravy
Druhá fáze:
  v r. 2007 vystavěny mýtní brány pro dalších 249 km (úseky navazující na hraniční přechody)
  DSRC systém na dálnicích dokončen do 2017 (pro přibližně1218 km)

## Slide 37: Zavádění mýta v ČR - budoucnost
Třetí fáze: satelitní řešení pro vedlejší silnice
  6000 km silnic I. třídy
  2000 km silnic II. třídy (především alternativní komunikace)
další plány
  zavedení mýta pro vozidla do 3,5 tuny (aktuálně odloženo na rok 2016)
  zpoplatnění vjezdu do měst (Praha)

## Slide 38: Hybridní řešení mýtného
kombinace GNSS/CN/DSRC
využití existujících mobilních a pevných zařízení (DSRC, video-detekce)
otevřená rozhraní pro budoucí poskytovatele satelitní navigace a budoucí poskytovatele nových telematických služeb

## Slide 39: Architektura hybridního řešení výběru mýtného

## Slide 40: Mýtné systémy v Evropě
Cca 15 evropských států včetně České republiky a například Rakouska používá mikrovlnný systém
Německo a Slovensko používá satelitní mýtný systém
GPS je do budoucna podporován EU

## Slide 41: Mýtné systémy v Evropě
Francie
  několik systémů. ; postupné propojování v různých komunikačních vrstvách;
Holandsko
  změny dle politické situace, snaha, aby všechna vozidla platila za ujeté kilometry; první příprava tendru ukončena volbami 2000. Nyní „Kilometerheffing“v přípravě tendru a zpracování bussines modulu. Předpokládá se použití satelitního systému s DSRC pro dohled.
Itálie
  několik nekompatibilních systémů; správce dálnic předložil konkrétní plán přechodu z dílčích systémů na CEN standardizovaný systém nejprve výměnou palubních jednotek, které budou komunikovat s oběma systémy a s následnou výměnou zařízení infrastruktury.

## Slide 42: Mýtné systémy v Evropě
Německo
  Jako první evropská země přešla na satelitní určování pozice GNSS a terestriální telekomunikační síť CN. Pro dohled využívá německý systém DSRC založené na komunikaci v pásmu 5,8 GHz a infrapřenosy.
Slovensko
  Satelitní systém, od r. 2010 zpoplatněno 397 kilometrů dálnic, dále 173,82 kilometru rychlostních komunikací a 1461,49 kilometru silnic první třídy
Norsko
  jeden dodavatel systému pro celou zemi, včetně vjezdů do měst. Využívá systém AutoPASS založený na rozpoznání registračních značek.
Portugalsko
  V letech 2010-2011 dokončeno zpoplatnění většiny dálnic.
Polsko
  Mýtné zavedeno v r. 2011 pro vozidla nad 3,5 t, technologie DSRC, zpoplatněno cca 400 km dálnic

## Slide 43: Mýtné systémy v Evropě
Rakousko
  založen na DSRC. Pro 2 070 km dálnice je 572 portálů s touto technologií. Dle výrobce vyhovují OBU standardům CEN. Použití minimálního rozhraní pro interoperabilitu GSS (Minimum Interoperability Profile) by mělo zajistit možnost propojení s dalšími zeměmi.
Řecko
  V souvislosti s Olympijskými hrami a částečně z finančních zdrojů EU byla vybudována dálnice Attiki Odos, kde je 38 mýtných míst pro manuální platby, platby kartou nebo EFC v pásmu 5,8 GHz. Systém dodává severský dodavatel a podmínkou bylo respektování CEN standardů. Další zpoplatněné dálnice v okolí Atén
Španělsko
  Výběr mýta zajišťuje celá řada společností, nově platby v 300 jízdních pruzích, mikrovlnná technologie, propojitelnost se staršími systémy

## Slide 44: Mýtné systémy v Evropě
Švédsko
  prestižní projekt spojení měst Goetheburg a Oslo mostem přes fjord. Most je placen z prostředků získaných EFC a jsou použity dvě jednotky různých dodavatelů se všemi nevýhodami, které to má.
Švýcarsko
  Pro těžká nákladní vozidla je využíván EFC systém s digitálním tachografem, satelitním určováním pozice a DSRC. DSRC komunikace, funguje pouze na výjezdu ze Švýcarska, kdy aktivuje a deaktivuje palubní jednotku. Systémy jiných dodavatelů DSRC nelze ve Švýcarsku použít, neboť portály jsou pouze na hranicích.
Velká Británie
  Dartford pro průjezd přes most používá RSE (24 ks) a OBU (150 000 ks). Založeno na výstupech projektu A1.
  V Londýně se připravuje druhá etapa projektu plateb za vjezd do města. Vypsané výběrové řízení je orientováno na zpoplatnění široké dopravní infrastruktury a tím je dávána přednost technologii GNSS/CN, pozastaveno.

## Slide 45: Příklady městských mýtných systémů v Evropě
Zpoplatnění formou tzv. daně ze zácpy nebo městského mýtného schématu (pro vjezd do centra) často založeno na technologii rozpoznávání registračních značek vozidel
Příklady městských mýtných systémů:
  Norsko: Bergen (1986), Oslo (1990), Trondheim (1991)
  Itálie – Řím (2001) – formou zlepšení manuálního systému z r. 1998
  Anglie - Londýn (2003), 2007 rozšířeno
  Švédsko - Stockholm (2006)
  Malta - Valletta (2007)

## Slide 46: Městské mýto - Londýn
Od r. 2003
ANPR systém – automatické rozpoznávání registračních značek
Každý se musí k zaplacení přihlásit – buď předem nebo den, kdy byl vjezd do centra uskutečněn
Spolehlivost rozpoznání cca 95%
(těm, kdo zaplatili, a nebyli viděni, se platba nevrací)
Citelné pokuty (60-180 liber)
Mýtné 10 liber denně
Rezidenti sleva 90%
Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_congestion_charge_zone.png

## Slide 47: Městské mýto - Londýn
Výsledky:
  Pokles silniční dopravy o 21% (celkově), pro zpoplatněné vozy o 31%
  Zachování počtu cest do centra – přesun na hromadnou dopravu
  Snížení emisí o cca 10% (jiná studie toto ale vyvrací)
  Roční zisk cca 100 mil. liber

## Slide 48: Městské mýto - Stockholm
Od r. 2006
Zajímavost – po sedmi měsících od zavedení referendum o ponechání mýtného – občané schválili
Nejprve od mýtného osvobozena hybridní vozidla – jejich počet narostl z 2 na 15%, nakonec osvobození zrušeno
Založeno na rozpoznávání registračních značek vozidel
Výhoda: malý počet možných vjezdů do města
Pozitivní výsledky (snížení počtu vozidel v centru, snížení emisí, prašnosti, zvýšení využití MHD
Zdroj:www.severskelisty.cz

## Slide 49: Další městská mýta
Norsko
  Oslo,
  Bergen,
  Tonsberg
Milano

## Slide 50: Evropská interoperabilita
Po čtyřech letech příprav a jednání se Evropská komise shodla na požadavcích pro zavedení jednotného mýtného ve všech zemích unie.
Tyto požadavky shrnula do tří bodů: jedna palubní jednotka, jedna smlouva, jedna fakturace.
Rozhodnutí komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků
Realizace plánována 2013

## Slide 51: Děkuji Vám za pozornost

## Slide 52: Zdroje:
Andrew T.W. Pickford . Road User Charging & Electronic Toll Collection. Semiinario Tarificación Por Congestión. 2008.
Andrew T.W. Pickford, Philip T. Blythe. Road User Charging and Electronic Toll Collection
www.premid.cz
http://www.eurowag.com/en/toll/toll-cz/
http://www.rapp-trans.ch/en/presentationsandarticles/2004.php
http://www.tolltickets.com/
http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Electronic_toll_collection/electron_toll_collection_report.html
http://telematik.niedersachsen.de/fileadmin/user_upload/pdf/Stockholm_Cebit2008__Schreibgeschuetzt_.pdf
http://www.mvcr.cz/clanek/dopravni-postrehy-ze-stockholmu.aspx
www.mytocz.cz
www.kamionaci.cz