## Slide 1
10
PŘEDNÁŠKA
Telematické systémy ve vodní a letecké dopravě
Notes: This repository of slides is intended to support the named chapter. The slide repository should be used as follows:
Copy the file to a unique name for your course and unit.
Edit the file by deleting those slides you don’t want to cover, editing other slides as appropriate to your course, and adding slides as desired.
Print the slides to produce transparency masters or print directly to film or present the slides using a computer image projector.
Each slide includes instructor notes. To view those notes in PowerPoint, click-left on the View Menu; then click left on Notes View sub-menu. You may need to scroll down to see the instructor notes.
The instructor notes are also available in hardcopy as the Instructor Guide to Accompany Systems Analysis and Design Methods, 6/ed.

## Slide 2: Přednáška 10 - Obsah
Telematika ve vodní dopravě
  obecné principy, aktuální situace
  systémy automatické identifikace
  služby provozu plavidel
  aplikace v České republice
Telematika v letecké dopravě
  systém řízení letového provozu
  projekty organizace Eurocontrol
Notes: No additional notes

## Slide 3: Telematika pro vodní dopravu
Water bridge Germany, Magdeburg
Source: ihned.cz

## Slide 4: Telematika ve vodní dopravě
Ve vodní dopravě má telematika tři hlavní objekty zájmu:
  Lodní systémy
  Efektivní využívání vodní dopravy
  Integrace vodní dopravy do dopravní sítě

## Slide 5: Účastníci vodní dopravy
Účastníci vodní dopravy jsou z mnoha různých oblastí
  Cestující
  Dopravci
  Posádky lodí
  Přístaviště
  Výrobci
  Správci přístavů a lodí
  Přepravci
  Přepravní společnosti
  Bezpečnostní organizace
  Celní správa
  Meteorologické úřady
  Poskytovatelé navigačních informací
  Výzkumné instituce
  veřejnost

## Slide 6: Aktuální situace ve vodní dopravě
Pro detekci lodí a jiných plovoucích objektů slouží radar
Radar jen poslouží pro informaci, že se v daném místě nachází nějaký objekt, ale už ne jaký a kdo jej provozuje
Nezbytná identifikace je v současnosti dosahována pomocí radiové komunikace, což je nespolehlivý prostředek
Radar má rovněž určitá funkční omezení
  Nedetekuje vozidla krytá jiným objektem, např. ostrovem nebo jiným plavidlem

## Slide 7: Automatický identifikační systém
Automated identification system (AIS)
Radiový vysílač umožňující zasílání dat o plavidlech v daném formátu, popř. i jiných textových zpráv (v omezeném rozsahu) využívá pásmo VKV – námořní frekvence 161.975 MHz a 162.025 MHz
Tyto zprávy mohou výt vysílány automaticky nebo vyžádány institucí z pobřeží nebo z jiné lodi
Jedná se o rozvíjející postupně rozšiřovaný systém, od roku 2008 povinnou pro všechna plavidla nad 300 tun brutto a všechna osobní plavidla
Je třeba vybavit zároveň přístavy a stanice na pobřeží
Dosah vysílače cca 70 km

## Slide 8
Výhody - není potřeba verbální komunikace
Operátor obdrží všechny informace „na kliknutí“ na svoji obrazovku
Po integraci AIS s GPS a pohybovými senzory plavidla (gyroskop, rychlostní záznam) se zobrazí nejenom poloha ale rovněž směr pohybu a jeho okamžité změny
V závislosti na aktuálním pohybu, je možno navrhnout cestu, která je zobrazována jak systémy na lodi tak na pobřeží
Automatický identifikační systém
Source: Jens Froese. Maritime Traffic Management as a Real Time Method to Enhance Traffic and Transport Efficiency.

## Slide 9: Automatický identifikační systém - součásti
AIS vysílač využívá data z navigačních systémů, gyrokompasu a naprogramovaná data o plavidle
Základnové stanice kontrolují systém a aktivní zařízení, mohou si vyžádat individuální přenos informací o plavidle nebo přiřadit jiné frekvence
Pomocný navigační systém Aids to navigation (AtoN) vysílač přijímající a vysílající údaje o moři, počasí a předávající AIS zprávy
Vyhledávací a záchranný vysílač Search And Rescue Transponder (SART) tísňový vysílač využívaný jen v podmínkách nouze
Zvláštní AIS vysílače umožňující další funkcionality pro zvláštní účely

## Slide 10: Přenášené informace
Každých 2-10 sekund v případě pohybu (podle rychlosti) a každé 3 minuty pokud je loď ukotvena se odesílá:
  Identifikace plavidla Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
  Stav – zakotvena, v pohybu pod motory, atd.
  Rychlost otáčení – doprava, doleva, od 0 do 720 stupňů za minutu
  Rychlost vůči zemi – rozlišení na 0.1uzlu (0.19 km/h) od 0 do 102 uzlů (189 km/h)
  Pozice s přesností na 0.0001 minuty
  Směr vůči zemi - vůči severu na 0.1°
  Skutečný směr – 0 – 359 stupňů (získaný např. z gyrokompasu)
  Aktuální směr 0 - 359 stupňů
  Čas – čas UTC na sekundy, kdy byla tato data vytvořena
Data zasílaná každých 6 minut:
  Identifikační číslo plavidla IMO
  Volací značka
  Jméno
  Typ lodi / nákladu
  Rozměr lodi s přesností na metry
  Umístění lokalizačního systému na lodi
  Typ lokalizačního systému – např. GPS, DGPS, LORAN-C.
  Ponor lodi – 0.1 - 25.5 metrů
  Cíl
  Očekávaný čas doplutí ETA (estimated time of arrival) – UTC s přesností na minuty

## Slide 11
Automatický identifikační systém
Source: http://www.sfmx.org/ais/

## Slide 12: Lodní přepravní služby
Vessel Traffic Services (VTS)
  Informační služby (o splavnosti, provozu, počasí, podmínkách přílivu a jiných zvláštních událostech
  Navigační asistenční služby (pozice, provoz, varování)
  Služba organizace dopravy (predikce dopravy, sledování a řízení, dohled)
  Spolupráce s ostatními službami (výměna informací s ostatními službami)
Source: http://portal.fma.fi/sivu/www/fma_fi_en/services/vessel_traffic_services.

## Slide 13: Řídicí a informační systém pro lodní dopravu
Vessel Traffic Management and Information Services (VTMIS)
Obsahuje AIS a VTS
VTMIS koncept založen na optimalizaci výměny informací, tj.
  výzkumu přidané hodnoty stávajících informačních služeb
  nalezení informačních mezer bránících naplnění určitých přínosů
  doplnění chybějících informací a dosažení sdílení stávajících informačních zdrojů
Source: http://www.armedforces-int.com/article/vessel-traffic-management-system.html.

## Slide 14: Příklad: VTMIS-NET projekt
projekt podporovaný Evropskou unií
cílem integrace informací pro
  předpověď dopravní situace
  optimalizaci podpůrných služeb, jako jsou řídicí, vlečné nebo kotevní služby
  zlepšení organizace veřejných služeb jako např. zdravotní, imigrační a celní služby
  optimalizace přístavních služeb, např. zakotvení, nalodění a vylodění
  organizace a zajištění komunikace lodních dopravců s plavidly a posádkou
Dalším krokem je využití všech dopravních informací pro řízení celého dopravního procesu, včetně organizace dopravy před naloděním a po vylodění

## Slide 15: Příklad přístavní aplikace
Aplikace systému DAKOSY, který je využíván v přístavu Hamburk,
  zjednodušuje dosavadní pohyb informací a dokladů.
  Komunikační a informační systém zprostředkovává elektronický přenos dat a informací jednak mezi jednotlivými subjekty hamburského přístavu navzájem, jednak s jejich partnery a zákazníky v tuzemsku i v zahraničí.
  Pro vzájemnou komunikaci byl vytvořen jednotný předpis pro přenos jednotlivých dokladů a informací, tzv. hamburský standard, který umožňuje příjemcům informací obdržet doklad či informaci od libovolného subjektu vždy ve stejné formě.
  Práce započaly již v šedesátých letech.

## Slide 16: Moduly DAKOSY systému
SEEDOS dokumentační systém.
ZODIAK celní komunikační systém.
GEGIS IS pro nebezpečné zboží.
TALDOS přístavní dokumentační systém.
CONDICOS kontejnerový dispoziční a kontrolní systém.
SHIPS odjezdy lodí a informační systém.
HABIS přístavní železniční podnik a informační systém.
ACTION síť improvizace a organizace pro agenty kontejnerové dopravy.

## Slide 17: Další využití informací z plavidel
Spojení informací z vozidel (včetně informací o nákladu) s informacemi o toku zboží
  Buď za účelem uložení v terminálu
  Nebo pro okamžité přeložení na kamion, vlak nebo zásobovací plavidlo
Výsledek – např. řidič kamionu může na svém mobilním telefonu zobrazit přesně kdy a kde vyzvednout kontejner
Spolu s informacemi o silniční dopravě, počasí, atd. může naplánovat a uskutečnit cestu nejefektivnějším způsobem.

## Slide 18: Telematika ve vodní dopravě v ČR
Lock chamber Hořín
Source: Povodí Vltavy

## Slide 19: Splavné úseky v ČR
Dopravně významné vodní cesty stanoví Zákon o vnitrozemské plavbě
jedinými splavnými úseky řek naší republiky jsou
  Labsko-vltavská vodní cesta
  Baťův kanál na Moravě.
Celková délka splavných úseků činí 355 km
Vodní cesty využívané jsou podle § 3 odst. 4 aktuálního znění zákona v České republice následující
  Labe od Kunětic (říční km 973,5) do Přelouče (říční km 951,2),
  Labe od Přelouče (říční km 949,1) do Mělníka, v úseku od Chvaletic do Mělníka
  Labe od Mělníka po hranici s Německem (říční km 726,6) včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky
  Vltava od Českých Budějovic (řkm 239,6) do Třebenic (řkm 91,5),
  Vltava od Třebenic (řkm 91,5) po soutok s Labem
  Morava (řeka) od ústí Bečvy po soutok s Dyjí včetně průplavu Otrokovice – Rohatec

## Slide 20: Říční informační služby (RIS)
Implementováno Ředitelstvím vodních cest
Podporují řízení dopravy a přepravních proudů na vodní cestě a harmonizaci
Cíle – zvýšení bezpečnosti, efektivity, ochrana životního prostředí
Součásti
  Telematický systém LAVDIS
  Projekt IRIS II
  D-GPS vysílač korekčních signálů

## Slide 21: Telematický systém pro vodní dopravu v ČR
LAVDIS
  telematický informační systém pro vodní dopravu v ČR
  „Telematický systém vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě“
  ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím vodních cest, Státní plavební správou, Českým hydrometeorologickým ústavem, Povodím Vltavy a Povodím Labe

## Slide 22: LAVDIS služby
Poskytování aktuálních informací:
  Aktuální meteorologické zpravodajství
  Informace o vodních cestách v ČR
  Aktuální vodočty a stavy na vodních cestách
  Informace o plavebním provozu
  Interaktivní plavební mapa GIS Elektronická plavební mapa
  Systém sledování polohy a pohybu plavidel - Plánování plavby

## Slide 23: LAVDIS služby
Shromažďování informací o vodní dopravě, např.
  Souhrnné informace týkající se říční dopravy
  Plavební kilometráže.
  Informace pro sportovní plavbu
  Legislativní informace - Řád plavební bezpečnosti, zákony, vyhlášky,...
  Ekologické výhody využívání vodní dopravy
  Zajímavosti z oblasti vodní dopravy

## Slide 24: Rozšiřování systému říčních informačních služeb
  Projekt IRIS II – rozšíření systému o
    aktuální hloubková data (využívající systém Inland ECDIS)
    Model plavebních hladin
    Rozšíření zpráv vůdcům plavidel (o vodním stavu, předpovědi, ze systému analýzy ledových podmínek, ...)
    Přístup k IRIS službám pomocí Wifi na plavebně významných místech
    Propojení se systémy dalších států (s Německem přepava na Labi, data z rejstříků plavidel, ...)

## Slide 25: Navigační mapy – tradiční mapové archy
Source: www.lavdis.cz

## Slide 26: Navigační mapy v digitálním formátu
Plavební mapa v tzv. formátu Inland ECDIS slouží pro palubní navigační systém, se kterým pracuje posádka přímo na počítači v kormidelně plavidla.
Základem je normalizovaný evropský formát Inland ECDIS, který byl jednoznačně definován Centrální komisí pro plavbu na Rýně, Evropskou hospodářskou komisí OSN a je povinnou součástí Říčních informačních služeb dle příslušné Směrnice ES.
Jeho forma vychází z námořního formátu ECDIS, který definovala organizace IHO (international hydrographic organisation) ve spolupráci s IMO (international maritime union). S tímto námořním formátem je Inland ECDIS plně kompatibilní, je pouze rozšířen o údaje charakteristické pro provoz na vnitrozemských vodních cestách.

## Slide 27
V současnosti je postupně mapami v formátu Inland ECDIS pokrývána celá síť evropských vodních cest sloužících mezinárodní plavbě.
Spolu s dalšími prvky významně ulehčuje řízení plavidla.
Celý systém je maximálně přizpůsoben potřebám kapitána, aby ovládání i orientace v mapě byla jednoduchá.
Umožňuje např. automatický posun a orientace mapy přesně dle polohy lodě, přičemž loď se zobrazuje přímo v mapě.
Systém umožňuje dále propojení s automaticky přijímanými zprávami o vodních stavech, omezeních plavby apod. Přínosem je dále univerzální použití na vodních cestách v celé Evropě.
Navigační mapy v digitálním formátu

## Slide 28: Měřicí loď
Měřící loď Valentýna II
  Používá se ke kontrolám koryta řek po povodních a k vyhledávání plavebních překážek na vodních cestách.
  Pro účely měření je loď na pravoboku a levoboku vybavena výložníky, na které jsou osazeny ultrazvuková měřící čidla. Pohyb a sklápění výložníků je prováděno hydraulicky.
  Pro přesné měření polohy lodi v souřadnicích x,y,z se používá družicový systém GPS s dvojicí přijímačů GPS –base umístěných na břehu a přijímač rower umístěný na lodi. Přesnost určení polohy lodi je +/-25cm.
  Technologii měření pak doplňují radiolimnigrafy určené pro měření výšky hladiny, inklinometr a gyrokompas.

## Slide 29: Příklad hloubkových informací
Hloubková informace, Labe, Německo
Zdroj: www.lavdis.cz

## Slide 30: Řízení plavebních komor
Elektrifikace a automatizace řízení plavebních komor Baťova kanálu
  V rámci tohoto projektu byly doplněny stávající ručně ovládané mechanické pohony jednotlivých pohyblivých částí zařízení plavebních komor elektromechanickými pohonnými jednotkami a řídícím systémem s přenosem dat.
Source: www.rvccr.cz

## Slide 31: Základní funkce
Ovládání plavební komory
  V poloautomatickém režimu provozní obsluhou z ovládacího panelu.
  V automatickém režimu pomocí pageru z lodi.
  Při poruchových stavech manuálně pomocí jednotlivých uzávěrů.
Automatické vyrovnávání hladin pod plavebními komorami
Ovládání a diagnostika zařízení plavebních komor z centrálního dispečinku
Source: www.rvccr.cz

## Slide 32: Vybavení plavební komory
Technologická skříň
  technologický počítač
  GSM modem
  přijímač signálu pageru
Venkovní ovládací prvky
  motorové pohony vrat a stavítek
  snímače koncových poloh
  hladinová čidla
  návěstní soustava
Kabelizace
  napájecí a ovládací kabely
Source: www.rvccr.cz

## Slide 33: Říční informační služby

## Slide 34: Příklady evropských projektů z oblasti vodní dopravy
Source: http://www.avionetics.se/ais_maritime.htm

## Slide 35: Příklady evropských projektů z vodní dopravy
COREM Cooperative Resource Management for the Transport of Unit Loads
ECHO European Chart Hub Operations
INTERPORT Integrating Water Transport in the Logistics Chain
MAGNET A Multi-modal Approach for GNSS-1 in European Transport A
MULTITRACK Tracking, Tracing and Monitoring of Goods in an Inter-modal and Open Environment
POSEIDON European Project on Integrated VTS Sea Environment and Interactive Data On-line Network
SHIDESS Ship Integrated Decision Support System
SURFF Sustainable Urban and Regional Freight Flows
TRACAR Traffic & Cargo Supervision System
WELCOM West-East Logistics Corridor for Multimodal Transport
WISDOM Waterborne Information System Distributed to Other Modes
COMMAN Communication Manager System for Data Exchange for Ship Operations
PISCES Protocols for Integrated Ship Control and Evaluation of Situations
IDES ISM driven Data Exchange for Ship operation
SIAMS

## Slide 36: Dopravní telematika v letecké dopravě
Author: Czech Airlines

## Slide 37: Základní typy aplikací v letecké telematice
letecká navigace
řízení letišť a leteckých služeb
Source: http://www.enviro.aero/OperationalEfficiency.aspx

## Slide 38: EUROCONTROL
Evropská organizace zaměřená na bezpečnost letecké dopravy tvořená organizacemi z 38 států Evropy a Evropské komunity
Cílem je vytvoření jednotného evropského řízení leteckého provozu
přispění k bezpečnější, efektivnější a ekologicky šetrnější letecké dopravě

## Slide 39: EUROCONTROL - aktivity
založen v roce 1960
stal se hybnou silou pro řízení letového provozu v Evropě
Vyvíjí nové generace systémů řízení letového provozu a poskytuje služby na celoevropské úrovni
koordinuje činnosti jednotlivých národních organizací řízení letového provozu, pomáhá s plánováním mezinárodních letů, vyvíjí nové postupy a technologie a organizuje výcvik řídících
cíl: globální, vysoce efektivní a trvale udržitelné systémy řízení letového provozu
Zaměstnává okolo 2700 vysoce kvalifikovaných odborníků

## Slide 40: Oblasti telematických projektů v letecké dopravě
Typické oblasti
  pokročilé systémy sledování a řízení pohybu po letových plochách
  datová a hlasová komunikace
  automatické dohledové systémy
  integrace leteckých a pozemních systémů
  propojování dat
  technické aspekty certifikace
  meteorologické aplikace

## Slide 41: Příklad aplikace - A-SMGCS – Advanced Surface Movement Guidance & Control System
poskytuje řídícímu přehled o pohybech letadel i vozidel na provozních plochách letiště
Vyvinut pro zlepšení stávajících systémů a postupů
Přínosy systému
  snížení počtu nehod
  zkrácení doby pojezdu
  zvýšení propustnosti
  snížení zpoždění v důsledku špatného počasí
  zvýšení informovanosti o aktuální situaci

## Slide 42: A-SMGCS – Advanced Surface Movement Guidance & Control System
Hlavní funkcí systému jsou (podle ICAO A-SMGCS manuálu):
  dohled, který řídícím letového provozu (popř. pilotům a řidičům) poskytuje informace o aktuální situaci
  řízení, poskytující detekci možných kolizí a varování pro vozidla na pojezdových drahách (popř. na celé ploše letiště)
  směrování – buď manuálně nebo automaticky je volena nejefektivnější cesta pro dané letadlo či jiné vozidlo
  vedení, dávající pilotům a řidičům pokyny pro použití přidělené trasy

## Slide 43: A-SMGCS – Advanced Surface Movement Guidance & Control System
Implementace systému postupná zaváděním několika úrovní systému:
  úroveň 1 - poskytuje dohled, zobrazuje aktuální situaci
  úroveň 2 – rozšiřuje úroveň 1 o automatické sledování a výstražné funkce, včetně predikce možných konfliktů na pojezdové dráze či vjezdů do zakázaných oblastí
  úroveň 3 a 4 přidává směrování, automatické vedení a funkce plánování

## Slide 44: Situaci v oblasti řízení letového provozu
ATM – Air Traffic Management
EU nařízení ohledně interoperability vytváří prostor pro nezbytnou inovaci a harmonizaci infrastruktury.
součástí je i rozvoj funkcí zajišťovaných centrálně pro celou Evropu (CFMU – Central Flow Management Unit, EAD – European AIS Database aj.).
Nařízení o vzdušném prostoru otevírá nové možnosti pro reorganizaci vzdušného prostoru podle potřeb dopravních toků, a ne podle státních hranic.
Cílem snižování nákladů na poskytování služeb a zvýšení kapacity (díky integraci a spolupráci všech účastníků leteckého provozu (rozvoj konceptů SWIM, CDM aj.))

## Slide 45: Budoucnost a současnost ATM systémů
Základní vize budoucího ATM systému, globálně formulovaná organizací ICAO, je pro Evropu popsána ve Strategii ATM 2000+.
Cesta k naplnění této strategie začíná v současné situaci, která je charakterizována:
  monopolním trhem pro letové provozní služby poskytované v prostoru vymezeném hranicemi jednotlivých států,
  fragmentovaným systémem uspořádání letového provozu,
  fragmentovanou a často zastaralou komunikační, navigační a přehledovou infrastrukturou,
  fragmentovaným vzdušným prostorem s velkým počtem oblastních středisek.

## Slide 46: Současná situace
Hlavní překážkou překonání současných problémů není ani tak technologie jako spíš národní legislativa a mezinárodní spolupráce.
Proto Evropská unie v roce 2004 v rámci iniciativy SES (Single European Sky) přijala sadu čtyř nařízení, jejichž postupná implementace vytváří základní předpoklady pro efektivní cestu k naplnění vize budoucího ATM
Rámcové nařízení SES a nařízení o poskytování služeb vytváří na celoevropské úrovni podmínky pro hospodářskou soutěž – konkurenci – mezi poskytovateli

## Slide 47: ATM evropský hlavní plán uspořádání letového provozu
Rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2009, kterým se schvaluje evropský hlavní plán uspořádání letového provozu v rámci projektu pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR)
Evropský master plán pro řízení letového provozu definuje pět úrovní:
  od úrovně 0 skládající se z aktuálních dostupných systémů a nejlepších zkušeností
  až po úroveň 5 počítající s využíváním 4D trajektorií a free flight systému letu

## Slide 48: ATM úrovně
Source: European Master plan

## Slide 49: Projekty
Významné telematické projekty z oblasti letecké dopravy v Evropě
Source: Eurocontrol

## Slide 50: DMEAN projekt
Dynamic Management of the European Airspace Network
Cílem je identifikovat dosud nevyužité kapacity řízení letového provozu a tím zvýšit efektivitu
jedná se o evropský program spojující množství systémů řízení letového provozu

## Slide 51: EAD projekt
European AIS Database’s (EAD)
EAD je centralizovaná databáze leteckých informací zaručené kvality pro uživatele vzdušného prostoru a integrované řešení pro poskytovatele služeb, zajišťovaná členskými státy Eurocontrolu
Data jsou uváděna spolu s jejich zdrojem, zpracováním a aktuálností
EAD poskytuje rovněž bezplatný a rychlý přístup k základním funkcím pro veřejnost

## Slide 52: CPDLC projekt
Controller-Pilot Data-Link Communications
komunikační datové spojení vzduch/pozemní středisko využívané v Maastrichtském řídicím centru, které umožňuje výměnu zpráv mezi řídicími a piloty
doplňuje tradiční hlasovou komunikaci poskytnutím další komunikační platformy
cílem je zlepšit bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu

## Slide 53: CASCADE projekt
koordinuje implementaci ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) systémů, dohledových systémů založených na automatickém vysílání informací o letounech (jejich identifikace, pozice a další)
Signál je přijímán pozemními stanicemi a dalšími letouny pro předávání informací o aktuální situací
pozemní příjem byl zprovozněn v roce 2008, pro vzájemnou informovanost mezi letouny 2011
Tento systém může být provozován nezávisle nebo v součinnosti s dalšími systémy (radar, …)

## Slide 54: MODE-S projekt
na rozdíl od tradičních radarových systémů, které detekují všechny letouny v dosahu, MODE S (select – výběrový) vytváří spojení s daným letounem
Toto selektivní spojení zvyšuje kvalitu a integritu detekce, identifikace a určené letové výšky
Přínos je zejména v hustě využívaném letovém prostoru – v Evropě typicky
V Evropě je MODE S nasazován ve dvou fázích – základní dohled (ELS) a pokročilý dohled (EHS)

## Slide 55: Další projekty - příklady
ACARS - Aircraft Communications, Addressing and Reporting System
ACAS - Airborne Collision Avoidance System Programme
ADS - Automatic Dependent Surveillance Programme
AIM - Aeronautical Information Management domain
AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control
AIXM 5 - Aeronautical Information Exchange Model 5
AMC - Air Traffic Services Messaging Management Centre
AOE - Airport Operations and Environment
APR - Airport Operation Programme
ARTAS - ATM suRveillance Tracker And Server system
ASATC - Project to adapt air traffic and aviation conditions in the five CARDS countries
ASSIST - Assistance for Single European Sky Implementation to Stakeholders
ASTERIX - All-Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (Standard)
Avionics information - information for the benefit of aircraft operators, avionics vendors, aircraft manufacturers, …
Cartography - Cartography and ATM maps
CCAMS - Centralised SSR Code Assignment and Management System
CDM - Collaborative Decision Making
CEF - Capacity Enhancement Function
CHAIN - Controlled & Harmonised Aeronautical Information Network Activity
CIDIN - Common ICAO Data Interchange Network Management
CMAC Civil-Military ATM Cooperation
CODA - Central Office for Delay Analysis

## Slide 56: Další projekty - příklady
CRISTAL - Co-opeRative ValidatIon of Surveillance Techniques and AppLications of ADS-B
D-AIM - Digital Aeronautical Information Management
eAIP Electronic Aeronautical Information Publications
EIS - EATMP Implementation Support
EMOSIA - European Model for Strategic ATM investment analysis
ESP - European Safety Programme for ATM
ESSIP - European Single Sky ImPlementation
FAB CE Functional Airspace Block Central Europe
FARADS - ACAS RA Downlink Feasibility Study
FASTI - First ATC Support Tools Implementation Programme
FDE - Flight Data Exchange
FEAST - First European Air Traffic Controller Selection Test FOIPS
FOIPS - Flight Object Interoperability Proposed Standard
FRAP - Free Routes Airspace Concept
FUA - Flexible Use of Airspace
GeoAeroNet - gateway to the world of open interoperable aeronautical geospatial information layers
HIFA - Human factors Integration in Future Air traffic management systems
ICARD - ICAO Five-Letter Name-Code And Route Designator System
iPAX - Internet Protocol for Aeronautical Exchange Task Force
LSSIP - Local Single Sky ImPlementation
LSSIP - Local Single Sky ImPlementation
LIT - Link Integration Team NAV - Navigation Programme

## Slide 57: Další projekty - příklady
NexSat NexSat OATA
Overall ATM/CNS Target Architecture
OCA - Overall Concept and Architecture Activity
ODT - Operational Requirements and Data Processing Systems Team
ODIAC - Operational Development of Integrated surveillance and Air/Ground Data Communications Sub-group
OLDI - On-Line Data Interchange
PACS Pan-European Airport Capacity and Delay Analysis Support PHARE
Programme for Harmonised ATM Research in EUROCONTROL
PRISME - Pan-European Repository of Information Supporting the Management of EATM
RA Downlink Resolution Advisory Downlink RNAV
Area Navigation
Runway Safety
RVSM - Reduced Vertical Separation Minimum in Europe
SAAM - System for traffic Assignment and Analysis at a Macroscopic level (Airspace Modelling) SafeSky SafeSky Safety Safety Safety Nets Safety Nets SASS-C
Surveillance Analysis Support System for ATC-Centre
SASS-S - Surveillance Analysis Support System for use at a radar Site (SASS-S)
SES Single European Sky SESAR Single European Sky ATM Research Programme SMA - Spectrum Management Activities
STATFOR - Air Traffic Statistics and Forecast Service
SUR - Surveillance Domain
VDR - Validation Data Repository

## Slide 58: Děkuji za pozornost

## Slide 59: References
http://cordis.europa.eu/telematics/tap_transport/research/111.html
Marit K. Natvig, Hans Westerheim, Framework architecture for maritime transport
Jens Froese. Maritime Traffic Management as a Real Time Method to Enhance Traffic and Transport Efficiency. http://www.naser.ofogh.net/tara/trafic6/torino/PDF/4592.pdf
www.eurocontrol.int
European Air Traffic Management Master Plan. Edition 1 - 30 March 2009. http://www.eurocontrol.int/sesar/gallery/content/public/docs/European%20ATM%20Master%20Plan.pdf
http://www.sesarju.eu/
www.pvl.cz
http://lavdis.cz/
ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU RIS V RÁMCI PROJEKTU IRIS II – Výtah z investičního záměru, Ředitelství vodních cest, 2009 (dostupný z http://www.lavdis.cz/files/IZ%20IRISII.pdf – listopad 2011)
VÝTAH Z INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
http://www.rvccr.cz
https://www.atmmasterplan.eu/